南通港天生港区横港沙作业区10 万吨级粮油泊位工程

环境影响报告书

简本

| 建设单位： | 南通港集团有限公司 |
| --- | --- |

二○一七年九月

目  录

1.	建设项目概况	2

1.1 项目背景	2

1.2 建设项目项目基本数据	2

1.3 主要技术指标及工程数量	2

1.4 与法规、政策、规划的相符性	3

2.	建设项目周围环境现状	5

2.1 建设项目所在地的环境现状	5

2.2 项目环境影响评价范围	5

2.3 环境保护目标	6

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施	7

3.1 污染物排放源强分析	7

3.2 环境影响预测与评价	10

3.3 污染保护措施及技术经济论证	12

4.	环境影响经济损益分析	16

5.	环境影响评价结论	17

6.	联系方式	18

# 建设项目概况

## 项目背景

南通港天生港区横港沙作业区位于南通市通州区西南部，距离入海口约223km，水深势稳，拥有良好的沿江岸线条件和水运优势，具有广阔的开发前景。天生港区近几年虽然吞吐量规模变化不大，但随着腹地经济的发展，港口资源整合，以及横港沙的开发，今后将具有较大的发展潜力，根据规划，粮食也是天生港区主要规划货种。

本工程地处南通港天生港区横港沙作业区，是江苏省沿江粮食码头重点工程，主要为临港企业，即中粮农业谷物蛋白(南通)有限公司开展每天7000吨大豆加工服务，同时兼顾为长江中上游地区中粮集团下属粮油生产企业提供中转运输服务。本项目拟布置1 个10万吨级泊位，1个3万吨级泊位和7个5千吨级的江轮泊位，设计吞吐量1090万吨/年，货种为散粮、铜精矿、袋装化肥、食用油等货种。

## 建设项目项目基本数据

- 项目名称：南通港天生港区横港沙作业区10万吨级粮油泊位工程

- 项目性质：新建

- 建设单位：南通港集团有限公司

- 建设地点：南通市通州区

- 占地面积：陆域征地面积33.04万m2

- 码头岸线长度：572.8m

- 职工人数：131人

- 工作时数：作业按三班制，码头年作业305~330天，堆场年运营365天

- 绿化面积：1.3万m2

- 行业类别和代码：水利和港口工程建筑〔E4722〕；

- 工程建设计划：总工期约24个月

- 投资总额：169647万元

## 主要技术指标及工程数量

拟建项目主要经济技术指标及工程量详见表1.4-1。

表1.4-1  项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岸线长度 | m | 572.8 |  |
| 2 | 泊位长度 | m | 508 | 一线码头外侧泊位 |
|  |  | m | 386 | 一线码头内侧泊位 |
|  |  | m | 510 | 二线码头 |
| 3 | 年设计吞吐量 | 万吨 | 1090 | 年设计通过能力1140.3 |
|  | 其中 | 散粮 | 万吨 | 960 |  |
|  |  | 袋装化肥 | 万吨 | 10 |  |
|  |  | 铜精矿 | 万吨 | 60 |  |
|  |  | 食用油 | 万吨 | 60 |  |
| 4 | 泊位数 | 个 | 9 |  |
|  | 其中 | 10万吨级 | 个 | 1 | 一线码头外侧 |
|  |  | 3万吨级 | 个 | 1 |  |
|  |  | 5000吨级 | 个 | 3 | 一线码头内测 |
|  |  | 5000吨级 | 个 | 4 | 二线码头 |
| 5 | 码头平面尺度 | m×m | 508×33 | 一线码头 |
|  |  |  | 562.68×（26～32） | 二线码头 |
| 6 | 引桥平面尺度 | m×m | 298×23.5 | 前引桥 |
|  |  |  | 298.95×37.4 | 后引桥 |
| 7 | 征地面积 | 公顷 | 33.0402 |  |
| 8 | 本次拟用面积 | 公顷 | 22.5091 |  |
| 9 | 堆场面积 | 公顷 | 16.8996 |  |
| 10 | 道路面积 | 公顷 | 2.959 |  |
| 11 | 生产与辅助生产区面积 | 公顷 | 1.3505 |  |
| 12 | 绿化面积 | 公顷 | 1.3 |  |
| 13 | 劳动定员 | 人 | 101 |  |

## 与法规、政策、规划的相符性

    - 产业政策分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）中第一类（鼓励类）中列举的“鼓励类 二十五 水运 1.深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级）建设”。本项目符合产业结构调整指导目录的政策。

    - 规划的符合性

本项目选址符合《南通市城市总体规划》（2011-2020）、《南通市水环境保护规划》、《南通港总体规划》、《南通港总体规划环境影响报告书》及其审查意见、《1.6.3 南通港天生港区总体规划》及其审查意见、《国家级生态红线区域规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地的环境现状

（1）大气环境

所有监测点SO2、NO2、非甲烷总烃小时浓度和PM10日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准值，区域大气环境质量良好。

（2）地表水环境

本项目所在的长江通州段pH、溶解氧、氨氮、石油类、高锰酸盐、总磷指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，悬浮物达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准。

（3）声环境

选址区域环境噪声现状值较低，昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，声环境质量良好。

（4）土壤

本项目陆域土壤中的Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni含量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二级标准限值，项目所在地土壤环境质量良好。

（6）底泥

本项目码头所在的长江底泥Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni含量均满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84），长江底泥现状质量良好。

（6）生态环境

本项目用地全部为建设用地，现有植被主要为树木、野草，水土流失为微度。本项目评价范围内无古树名木及国家级保护植物和濒危植物，无珍稀野生动物和鸟类栖息地。评价范围内水域浮游植物以淡水生硅藻和绿藻为主，浮游动物以桡足类为主，底栖生物中以软体动物为主。所在江段鱼类种类较多，其中以鲤形目鲤科的种类最多。

## 项目环境影响评价范围

表2.2-1  本项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以码头前沿排放源为中心点半径2.5km的范围。 |
| 地表水 | 拟建码头上游长青沙水厂取水口至下游规划李港水厂取水口18km的长江江段。 |
| 噪声 | 项目厂界向外扩200m区域。 |
| 生态 | 陆生生态：工程陆域占地周边300m |
|  | 水生生态：码头上游2km至下游2km，全长约4km江段。 |
| 风险 | 按事故实际影响范围，水环境风险影响扩大至取水口。 |

## 环境保护目标

（1）大气环境和声环境保护目标

项目2.5km大气评价范围内无居住区、学校等大气敏感保护目标。声环境保护目标主要为本项目东、南、西、北长界。

（2）地表水环境保护目标

地表水环境保护目标为项目拟建地附近长江水体、取水口和水源保护区。

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》以及《省政府办公厅关于南通市长江长青沙—横港沙连岛开发区水资源开发利用与水功能区划的函》（苏政办函[2010]135号），项目拟建地所在长江段属于长江如皋营防保留区，水质目标为Ⅱ类水。

依据《省政府关于全省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复[2009]2号）、《省政府关于部分乡镇集中式饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复[2013]111号）等文件，项目拟建地所在江段附近分布有集中式饮用水源取水口有3个，分别为长青沙水厂取水口、芦泾港水厂取水口、张家港三水厂取水口；大型企业取水口4个，分别为天生港电厂取水口、华能电厂取水口、沙钢取水口、浦项取水口。

（3）生态环境保护目标

根据《国家级生态红线区域保护规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号），本项目周边重要生态红线区域有8处，距离本项目最近的生态红线区域为长江（通州区）重要湿地，该生态红线区域位于本项目东侧1km处。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

## 污染物排放源强分析

    - 施工期污染源

#### 噪声

本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械。

施工机械、船舶和运输车辆的噪声是施工期间的主要噪声源。施工噪声在空气中衰减很快，峰值噪声达100dB的汽车喇叭和船舶汽笛瞬间排放，正常使用的挖掘机、挖土机噪声声源80～90dB。

#### 大气污染源

施工期间对大气环境的主要影响是施工期间的场地平整、土方挖填、建材运输装卸等产生的施工扬尘使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。

施工设备比如汽车、船舶的汽柴油发动机排放的尾气也是重要的废气污染源，主要污染物为SO2、CO和NO2。

表3.1-1  机动车施工船舶污染物排放情况

| 类别 污染物 | 污染物排放量 （g/l汽油） | 污染物排放量 （g/l柴油） | 8吨柴油载重车排放量 （g/100km） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.295 | 3.24 | 815.13 |
| CO | 169.0 | 27.0 | 1340.44 |
| NO2 | 21.1 | 44.4 | 97.82 |
| 烃类 | 33.3 | 4.44 | 134.04 |

#### 废水

施工期对水环境的影响主要来自施工人员生活污水、施工机械冲洗废水、施工船舶油污水、水下施工引起的水体混浊。

表3.1-2  施工期废污水排放汇总表

| 污染发生环节 | 废水产生量（m3） | 污染物产生浓度（mg/L） | 治理措施 | 污染物产生量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 石油类 | SS | 氨氮 | TP |  | COD | 石油类 | SS | 氨氮 | TP |
| 疏浚底泥泥浆水 | 8400000 | — | — | 40 | — | — | 沉淀池 | — | — | 336 | — | — |
| 施工生活污水 | 13320 | 400 | — | 200 | 35 | 3 | 化粪池处理 | 5.32 | — | 2.66 | 0.46 | 0.04 |
| 施工机械 冲洗废水 | 14400 | 50 | 50 | 1000 | — | — | 隔油、沉淀池处理 | 0.72 | 0.72 | 14.4 | — | — |
| 船舶含油废水 | 33.6 | — | 5000 | — | — | — | 油水分离器处理后、当地海事部门认可的船舶油污水回收单位接收处理 | — | 0.17 | — | — | — |
| 总 计 | 27753.6 |  |  |  |  |  |  | 6.04 | 0.89 | 17.06 | 0.46 | 0.04 |

#### 固体废弃物

（1）生活垃圾

生活垃圾按发生量按1kg/d·人计，船舶施工人员约为50人、施工作业约60d，陆域施工人员约为150人、施工作业约480d，施工期生活垃圾发生总量为75.0t。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处置。

（2）废弃土方

目前本工程陆域的吹填已基本完成，陆域吹填标高约为4.0～7.7m，还需对陆域进行填挖整平，因此，陆域堆场产生弃方约21.9万m3。产生的弃方由建设单位与经济开发区协调提供给区域内其他工程填方。

    - 运营期污染源

#### 噪声

营运期主要噪声污染为到港船舶鸣号与运输车辆产生的交通噪声、货物装卸冲击噪声和机械设备、水泵等产生的动力噪声。港区各类机械作业的噪声源强一般在80dB（A）左右。一般情况下，船舶停靠后不鸣笛，并且船舶靠岸后辅机噪声受码头屏蔽，所以船舶噪声的影响较小。参考《港口工程环境保护设计规范》（JTS 149-1-2007）附录A中港口机械噪声源数据，同时类比同类码头项目，得出本项目主要机械单机噪声值具体见表3.1-3。

表3.1-3  项目主要噪声设备及源强一览表

| 噪声源（设备）名称 | 数量（台） | 噪声级（dB(A)） | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 埋刮板式卸船机 | 2 | 90 | 各泊位装卸点 |
| 门座式起重机 | 2 | 85 |  |
| 移动式装载机 | 2 | 75 |  |
| 袋包装船机 | 1 | 75 |  |
| 带式输送机 | 3 | 65 |  |
| 气垫皮带机 | 2 | 65 |  |
| 斗提机 | 10 | 65 | 筒仓、平仓处 |
| 船舶发动机 |  | 85～90 | 码头泊位处 |
| 船舶鸣笛 |  | 75～90 |  |

#### 环境空气污染

本项目码头、粮库不进行粮食内部转场、粮食灌包工序。大气污染物主要来源于码头装卸作业散粮粉尘和铜精矿起尘、道路扬尘、运输车辆尾气、到港船舶柴油机尾气。

（1）粮食起尘

估算各种条件下的起尘量，分别按一档、二档码头装卸机械的最大装卸能力估算，则起尘量源强计算结果归纳为表3.1-4。

表3.1-4  码头散装粮食装卸起尘量（面源）

| 落差设施 （m） | 装卸量 （t/h） | 粉尘百分比 （%） | 风速 （m/s） | 起尘量 （kg/h） | 装卸时间 （h） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6400 | 0.7 | 3.1 | 5.85 | 1500 | 8.75 |

（2）铜精矿码头过驳起尘

表3.1-5  正常作业工况下码头装卸作业起尘量

| 作业类型 | 作业货种及条件 | α | β | H | ω2 | w0 | w | Y | v2 | U | Q | 起尘量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | % | % | t/h | m/s | m/s | kg/h | t/a |
| 码头过驳 | 洒水条件 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.4 | 6 | 8 | 121 | 17 | 3.1 | 2.35 | 11.66 |
|  | 未洒水 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.4 | 6 | 3 | 121 | 16.7 | 3.1 | 18.68 | 92.67 |

营运期废气因素有船舶进出港时主机开动、停在港池时辅机启动，岸上车辆及设备运行时产生的一定数量废气，主要成份是SO2、NO2，属于无组织面源排放。

#### 水污染

拟建码头运营期废水包括：陆域生活污水、粮油泊位装卸区冲洗水、散粮泊位装卸区冲洗水、机修废水、设备冲洗废水、码头地面冲洗水、初期雨水、船舶生活污水、船舶舱底含油污水。

#### 固体废物

营运期间固体废弃物可分为船舶垃圾和陆域垃圾两部分。

## 环境影响预测与评价

### 声环境

（1）施工期

施工过程中，高噪声施工作业对施工场界外影响较大，其它施工机械作业产生的噪声不会产生明显影响。随着施工结束，施工噪声污染也将随之消除。

（2）运营期

在采取装卸设备加装减振垫、绿化阻隔及合理布置堆场位置等措施的情况下，运营期昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。同时，本项目码头附近远离居民区，周围1000m范围内没有噪声敏感点，运营期产生的设备噪声不会对项目附近的声环境产生明显的影响。

### 环境空气

1、施工期

本项目施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘和车船废气。但工程施工是暂时的，随着施工期的结束，这种影响也随之结束。采取保持路面清洁、地面洒水、设置围挡、加强车船保养等措施后，可以将污染物的排放量控制在一定范围内，有效降低大气污染物对环境空气的影响。

2、运营期

（1）在采取皮带机密封、降低门机料斗高度等措施的情况下，评价范围内TSP地面小时浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控限值。各敏感点TSP小时浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）本项目运营期大气污染物为船舶、汽车产生的尾气。项目建成后区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，不会对区域大气环境产生明显影响。

（3）卫生防护距离以码头前沿、陆域场地污染源边界为基准，向外扩展50m。经现场调查卫生防护距离范围内没有居民区。当地政府与相关规划部门在本项目卫生防护距离内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。

### 地表水环境

（1）施工期

本项目施工期底泥疏浚、水下桩基施工周期短、扰动范围小，造成的环境影响较小。施工人员生活污水采用化粪池预处理后拖运至污水处理厂处理；施工机械冲洗废水采用隔油池、沉淀池处理，处理水回用于道路洒水，不外排；施工船舶油污水由船舶自带油水分离器处理，或者应向海事部门提出申请、由海事部门认可的有资质的单位接收处理，不得在码头水域排放。

施工期污水由于量小且较为分散，可以通过加强施工管理、充分利用各种污水处理设施来减轻其不利影响，其给环境带来的影响是局部的、短期的、可逆的、一般性的，一旦施工结束，影响也将很快消除。

（2）运营期

本项目运营期散粮带作业带冲洗水、初期雨水均经混凝沉淀处理后回用于抑尘用水；食用油作业带冲洗水、初期雨水收集到集污池中，由潜水排污泵和压力管道抽送至后方油污水处理站进行处理，出水纳入市政污水管网；陆域生活污水、机修废水、流动机械冲洗水经预处理后，排入市政污水管网，最终排至通州滨江新区污水处理厂处理；船舶生活污水、船舶油污水由当地海事部门认可的船舶油污水回收单位接收处理，不向外环境排水。

通过妥善保护和严格处理后，运营期废污水不会对附近的长江、团结河水环境产生明显影响。

### 固体废物

（1）施工期

施工期生活垃圾由环卫部门定期拖运至垃圾处理场处理，建筑垃圾送至当地建筑垃圾消纳场处理。本工程开挖的土方部分用于陆域场地回填和绿化覆土，不产生弃方。

（2）运营期

运营期间固体废弃物主要有船舶生活垃圾、陆域生活垃圾、污水处理设施产生的污泥、机修车间产生的危废以及货种带来的其他固废等。本项目产生的固体废弃物严格按照固体废物处理要求进行处理，对环境及人体不会造成危害。

### 生态环境

（1）施工期

本项目通过加强对施工物料、固废管理，防止物料泄漏入长江以及禁止向长江倾倒废物，码头土建施工对水生生态影响较小。施工船舶污水不排入长江，对长江水质影响很小。码头工程水下施工导致的水域悬浮物质增加和疏浚工程对施工范围内水生生物产生不良影响，工程水下施工工结束几个月后水生生物种类将恢复正常，水域生态环境将逐渐恢复。

（2）运营期

本项目运营期不向长江水体排放废污水，不会影响长江水质及水生生态系统。码头护岸阻碍了水陆生态系统的交流，对水生生态造成一定的影响。码头沿长江、夹江顺岸式布置，对鱼类生存及洄游产生的不利影响较小。船舶航行不会根本改变水生生物的栖息环境，对水生生物的影响较小。

本项目运营期产生的废气、噪声、振动等会对动物的生存环境造成污染，进一步破坏了陆生动物的栖息环境。

### 环境风险

本项目的水环境风险主要来自于船舶碰撞溢油事故和化肥入河事故。

本项目船舶碰撞事故造成燃料油泄漏后，在常年主导风向及不良风向条件下，本项目发生溢油事故时不会对上游的长青沙水厂取水口、沙钢取水口和浦项取水口水质产生影响，但会对规划李港水厂取水口、芦泾港水厂取水口、张家港三水厂取水口、天生港电厂取水口以及华能电厂取水口附近水质产生一定的影响。由于溢油事故中无论溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性，本码头一旦发生溢油事故，应及时将贮存于码头前沿的吸油毡抛向油膜，可最大限度地控制油膜向下游漂移，最大程度地减少溢油对各取水口水质的影响。

在采取事故防范措施和执行应急预案的情况下，本项目的环境风险水平是可以接受的。

## 污染保护措施及技术经济论证

### 大气环境

（1）施工期

定期清扫施工场地的洒落物，并辅以必要的洒水抑尘等措施，对于易起尘物料实行库内堆存和加盖蓬布；施工车辆禁止车轮将泥土带出施工现场，必须经由“过水路段”冲洗干净后方能离场上路行驶；施工现场渣土应及时清运；尽量保持施工现场道路的整洁、平整；运输车辆要严密，物料不要装得过满，以防途中洒漏。

（2）运营期

①固定皮带机、移动皮带机加装防尘罩，料斗口上沿安装防尘罩，在设备管道的连接处加密封垫，以防粉尘外溢。

②在移动皮带机散粮下落处放置喇叭型负压风机，负压风机出口安装布袋收集粉尘。

③装卸船、门机装卸散粮时尽量降低落差高度，根据不同作业场所和生产现场粉尘浓度，工作人员选择佩戴防尘口罩或头盔等。

④配备专门人员定期对码头作业面、堆场道路进行清扫，并对场内道路进行洒水抑尘。

⑤作业区设置2.5m高的围墙；在作业区东、南、西围墙内种植常绿乔灌木，降低了堆场风力，减少装卸扬尘。

### 地表水

（1）施工期

在进行港池疏浚工程中，施工单位应合理安排施工船舶数量、位置、挖泥进度，尽量减少疏浚作业对底泥的搅动强度和范围；挖泥作业前检查挖泥船抓斗和运泥船舱门的密闭性；回避长江主要经济鱼类繁殖季节；在恶劣天气条件下应提前做好施工安全防护工作等。

施工现场设置建议泥沙沉淀池，用来处理施工泥浆废水；施工人员生活污水经化粪池处理后交由村民还田；施工船舶油污水由自带油水分离器处理，由当地海事部门认可的船舶油污水回收单位接收处理，不得在本项目施工水域排放。

（2）运营期

陆域散粮带作业带冲洗水、初期雨水均经混凝沉淀处理后回用于抑尘用水；食用油作业带冲洗水、初期雨水收集到集污池中，由潜水排污泵和压力管道抽送至后方油污水处理站进行处理，出水纳入市政污水管网；陆域生活污水、机修废水、流动机械冲洗水经预处理后，排入市政污水管网，最终排至通州滨江新区污水处理厂处理；

### 噪声

（1）施工期

施工时应尽量采用噪声小的施工机械，并通过加装消音装置和隔离机器的振动部件来降低噪声；在作业过程中加强对各种机械的管理、维护和保养，使施工机械保持良好的运行状态；要合理安排施工进度和作业时间，对高噪音设备应采取相应的限时作业；做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，限制车速，禁止鸣笛，降低交通噪声。

（2）运营期

应加强对各种机械的维修保养、保持其良好的运行效果；对高噪声设备采取吸声、隔声、消声和隔振等措施；建议在非停车功能区设立“禁止泊车”、“禁鸣喇叭”等指示牌，严禁乱鸣高音喇叭滋扰居民，严禁违章泊车等措施。

### 固体废物

（1）施工期

施工期间所产生的固体废弃物如生活垃圾、施工废料、废旧工具、废棉纱等。可回收的尽量回收综合利用，不能回收的生活垃圾交环卫部门。

（2）运营期

生活垃圾经分类后由环卫部门收集后统一外运至城市垃圾处理场；来往船舶禁止在码头附近水域内排放垃圾，船舶垃圾经检疫后由专门的清洁公司统一进行收集处理。对维修车间废物作为危险废物交由有资质单位处理统一收集处理。

### 生态环境

（1）陆域生态保护措施

加强陆域绿化，充分考虑植被的多样性，可采用“乔、灌、花、草”相结合的多层次复合绿化系统，合理分配高大与低矮植物的布设。

（2）水生生态保护措施

加强生态环境及生物多样性保护的宣教和管理力度，做好对水上施工作业人员环境保护、生物多样性保护方面的宣传教育，严禁施工人员利用水上作业之便捕杀鱼类等水生生物。

港池疏浚的施工期应尽可能避开主要鱼类产卵期，即选择对水产、渔业产生影响最小的季节施工；施工期间和工程建成后，应对项目附近的生态环境进行跟踪调查。

# 环境影响经济损益分析

评价表明，本工程通过投入环保投资，采取本报告提出环境保护措施后，项目建成后产生的社会效益和经济效益要远大于项目新建所造成的环境损失。

# 环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策和相关规划，社会、经济效益良好。生产工艺符合清洁生产的要求，拟采取的各项环保措施经济上合理、技术上可行。在落实本报告书提出的各项环保措施的基础上，本项目对环境的影响能够被控制在可接受的范围内，满足污染物厂界排放达标、区域环境质量达标的要求。

因此，从环境保护角度考虑，南通港天生港区横港沙作业区10 万吨级粮油泊位工程的建设是可行的。

# 联系方式

建设单位、环评机构的联系人和详细联系方式（含地址、邮编、电话）。

建设单位及其联系方式：

单位名称：南通港集团有限公司

单位地址：江苏省南通市青年西路38号

联系人：杨工

联系电话：0513-85167656

邮箱：jtazb@163.com

环评单位及其联系方式：

单位名称：中设设计集团股份有限公司

单位地址：南京市秦淮区紫云大道9号

联系人：姜工

联系电话：025-88018888-7319

传真：025-84405744

E-mail：huanjingsuo2012@163.com