南通港码头管理有限公司

高空作业平台（直臂式登高车）采购

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通港码头管理有限公司

代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司

二〇二一年十一月八日

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商公告

江苏天信建设项目咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通港码头管理有限公司（以下简称采购单位）的委托，对南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

- 项目名称：南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目

二、项目预算：78万元，最终报价超过采购预算价的为无效响应文件

三、项目需求：采购1台32米高空作业平台（直臂式登高车）详见第三章

四、供应商资格要求

1、须具备独立法人资格，并具备有效的营业执照和税务登记证（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

4、投标供应商必须是有能力按本招标文件规定的要求提供所需产品并能提供相应服务的制造商或代理商（经销商），供应商需提供生产商的授权代理委托书。

5、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

7、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见第六章中的“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格。

## 五、响应文件和报名函的递交

供应商报名方式：

## 1、凡符合资格要求并有意参加本项目的供应商在“南通市公共资源交易网http://ggzyjy.nantong.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html、南通港口集团有限公司http://www.ntport.com.cn/?ivk_sa=1024320u”自行下载采购文件。

## 2、凡符合资格要求并有意参加本项目的供应商，请于2021年11月12日17:00前将报名函（格式见附件）盖章将扫描件发送至邮箱 61094086@qq.com。报名函原件在递交响应文件当天交给招标代理单位。2021年11月12日17:00后将不再接受报名，未按要求时间报名的供应商，不得参与本项目投标。

## 3、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2021年11月19日09时30分前，将响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。

## 4、响应文件递交地址：南通港码头管理有限公司会议室（南通市开沙岛开沙村东沙大道）会议室，如有变动另行通知。

六、投标保证金：人民币2000元整 ，请各投标人将投标保证金在投标报名截止前交到以下账户：

户名：【江苏天信建设项目咨询有限公司南通市分公司】

开户银行：【中国银行股份有限公司南通中南世纪城支行】

账号：【493672504450】

地址：【南通市崇川路58号4幢8楼】

电话：【0513-81020386】

七、其他：

1、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复，没有质疑视为充分了现场条件，并在磋商报价时考虑相关费用。

2、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、磋商所产生的一切后果由供应商自行承担。

七、联系方式

采购单位：南通港码头管理有限公司采购单位

联系人：印先生   联系电话：13862963916；

代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司

地址：南通市崇川区崇川路58号江海英才大厦4号楼8楼

联系人：范工      联系电话：1994106686  邮箱号码：61094086@qq.com

# 第二章  投标供应商须知

## 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

## 二、投标项目未涉及到现场勘察

三、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市公共资源交易网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

## 五、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将各册响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

## 七、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出总报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

4、报价应包括投标人对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括图纸设计）、竣工测试、售后服务计划及购买、税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用、对采购人组织的各类培训（详见技术规格及要求）以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

5、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

## 八、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

## 九、响应文件及磋商费用

1、磋商文件每套售价300元（现金，请自备零钱），在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

3、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的5%。

2、自成交通知书发出之日起15日内，成交供应商凭“成交通知书”及已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

## 3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

## 4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

## 十一、未尽事宜

按其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求

# 技术规格及要求

（技术规格书）

### 1 总则

1.1 技术规格书（以下简称“规格书”）对拟购32米高空作业平台在功能、性能、结构等方面提出了具体技术要求。投标人应在满足规格书的基础上，提供结构先进、功能完善、性能优良、安全可靠、方便使用和维护的优质产品。

1.2投标人的投标货物应是中国大陆生产的成熟产品，并且具有良好的技术支持、销售业绩、售后服务和配件供应。

### 2 使用现场的条件

2.1 自然条件

气温

最高气温：  45℃（对设备考虑：60℃）

最低气温：- 10℃（对设备考虑：-15℃）

湿度

最大湿度：      100％

年平均相对湿度：90％

气候条件

有雾气、雷暴和海洋性气候侵蚀。

2.2 使用现场环境粉尘多，有较强的腐蚀性货物（含钠.钾盐的化肥）粉尘的侵蚀.库房内通风条件差。

3 主要技术性能要求（详见下表，技术要求栏中*号性能参数为必须满足项，不能满足的为废标）

主要技术性能要求表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业平台类型 | * 自行直臂式 |
| 2 | 最大平台高度 | * ≥32米 |
| 3 | 最大工作高度 | * ≥34米 |
| 4 | 最大水平延伸 | * ≥22米 |
| 5 | 额定承载 | * ≥250k(不受限2人及工具) |
| 6 | 转台回转 | * 360°连续 |
| 7 | 平台回转 | * ≥160° |
| 8 | 最高行驶速度 –收起状态 | ≥4km/h |
| 9 | 爬坡能力 | * ≥25°（4WD） |
| 10 | 工作时允许倾角 | * ≥5° |
| 11 | 正常作业时的最大噪音 | ≤82 dB(A) |
| 12 | 驱动*转向 | * 4WD*4WS |
| 13 | 轮胎类型 | * 实心轮胎 |
| 14 | 发动机额定功率 | ≥ 50KW |
| 15 | 控制电压 | 12VDC |
| 16 | IP等级 | ≥IP54 |

### 4 标准和规范

4.1 高空作业平台的设计、制造、安装和试验应符合下列标准（最新版本）：

国际标准化组织标准ISO

日本工业标准                        JIS

美国汽车工程师协会标准              SAE

美国焊接协会标准                    AWS

国际电工委员会标准IEC

中国国家标准                       CE/ GB

计量采用国际单位制                  SI

4.2 若投标人拟采用其它标准，则应随投标文件一起呈交有关标准文件，以供买方确认。

4.3 投标人所提供的图纸、说明书、手册等文件和所有的铭牌、标志均应采用中文或中英文对照方式。

4.4 高空作业平台的设计、制造及相应的图纸、技术文件和资料均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5 整体稳定性

5.1 高空作业平台应按标准设计轮胎中心距及整机重量分配，确保具有良好的稳定性。

5.2 高空作业平台在装运前，制造商必须对高空作业平台分别作空载和重载的静态和动态稳定性试验，以及高空作业平台重载时转台回转及平台回转的稳定性试验。

5.3 投标人在投标时应提供所投货物整机稳定性的相应计算，以供招标人评标时参考。

### 6 材料和工艺

6.1 高空作业平台所使用的材料应满足强度、刚度和韧性的要求，并应符合被买方确认的标准和规范。

6.2 高空作业平台结构制造中的焊接工艺、焊接质量、及焊缝的检查应符合AWS标准要求。主要结构件应采用适当的焊接方法和工序以防止和减少焊接产生的内应力和变形，所有焊缝要求牢固、圆滑、平整、无夹渣气孔现象，焊后应校正结构变形和消除残余应力。

6.3 机械零件如齿轮、轴、高强度螺栓等按各自承担的工作要求进行适当的热处理，工艺应遵照本规格书中提到的相关标准和规范。

### 7 发动机

7.1 高空作业平台的发动机应选用国际著名品牌的优质产品，具有良好的售后服务及备件供应。且在中国大陆具有良好的技术支持、售后服务及备件供应。

7.2 发动机应留有10％以上的功率储备，油耗低、耐腐蚀性强、耐冲击性高等特点。

7.3 发动机要求低温（－10℃）启动性能良好；噪音、废气排放指标等应达到“国三”以上排放标准，排气管要安装灭火罩；所用燃油应能适用中国大陆相应牌号   的柴油（投标人投标时应提供相应燃料的理化指标和相应要求），高空作业平台配置的油箱容量至少应能满足整机连续工作10小时所需，油箱应设有液面计。

7.4 发动机应安装高冷却效率的铝质散热器，保证在55℃的高温下、且通风不畅的条件下发动机能够正常运行。散热器应不易堵塞，冲洗时散热片不易变形，散热器防护网罩应能方便地开闭，便于清理和冲洗散热器。

7.5发动机的安装具有转出机构，转出角度不小于30度，方便维修。

7.6发动机具有防止再启动保护装置，保护起动机和飞轮齿圈。

7.7要求发动机在冷却水温度.机油压力超标时具有自动保护功能。

7.8发动机应有预热装置，以方便冬季发动机的启动。

7.9发动机应有高低速控制。

7.10燃油及空气过滤器，过滤层不少于两级。

### 8 回转机构

8.1 转台是组成回转装置的基础部件，其应具有足够的强度、刚度及耐冲击等性能，制造工艺及制造质量保证应符合相关规范要求。

8.2 回转驱动装置应具有足够的强度和高的传动效率，还应具有良好自动制动功能和运输锁销。启动和停止均应平滑过度，不应有冲击现象。

8.3 转台与回转支承、回转支承与下车架的连接应可靠，两连接面的表面平整度应达到有关规范要求，回转支承应有方便润滑的措施。

8.4 联接车架和转台的液压油路中心回转接头应具有耐冲击、良好的密封性及耐久性等，中心接头处需加装防护罩；转台上机罩应结构简单，并便于安装拆卸。

### 9 行走装置

9.1 行走装置中车架是构成底盘的基础，，应有足够的强度、刚度。

9.2 行走装置应具有较大的驱动力、离地间隙、和较小的接地比压，在斜坡下行时应无下滑和超速溜坡现象。

9.3 高空作业平台行走机构应具有可靠的制动措施，停车制动器应具有使空载在20%坡道上保持停车状态所需的制动力。

9.4 高空作业平台的行走装置各部件要求其强度、刚度、稳定性、耐磨性和耐冲击性都必须满足现场作业工况的需要。

9.5 轮胎采用国内外著名品牌的实心轮胎。

9.6四种转向模式：前轮转向.后轮转向.蟹形转向和四轮转向。

9.7 吊耳孔需保证吊运时不碰机体。

9.8行走动作中，当上体旋转180度后，具有前进/倒退的提示，以确认行驶方向的正确与否

### 10 工作装置

10.1高空作业平台臂杆应有足够的强度、刚度，能适应港口码头高作业需要。

10.2 高空作业平台开门为侧开门，门应有足够的刚度。

10.3高空作业平台应为超大型钢制平台，160度平台旋转，载重能力达到480kg

10.4工作平台采用液压调平，调平可靠平稳。

10.5平台四周要设防撞装置，平台上方位置应加装限位保险杠，作业平台底部距限位保险杠顶部高度≥1900mm.工作平台与臂架之间用铁链连接，防止平台意外堕落。

10.4 工作装置中的铰接点销轴应有可靠的固定装置，并设有可靠的润滑和防尘措施。

11 液压系统

11.1 高空作业平台液压系统中各执行元件应安全可靠，各元件（液压缸、液压马达等）应有良好的过载保护；回转机构、行走装置、应有可靠的制动和限速装置或措施。

11.2液压系统中各元件应合理匹配，并应尽量减少液压回路中的压力损失。操纵阀应具有压力损失小，用手柄或脚踏板操作时具有平稳，轻快等特点，并应能承受冲击载荷；液压泵、液压马达、液压油缸应选择能承受冲击载荷的产品，并应具有寿命长、效率高，工作可靠等特点。液压系统各主要元件应采用国际著名制造商的优质产品。

11.4 液压系统的密封性能要好，液压元件对油液污染的敏感性要低；整个液压系统应设置可靠的过滤装置和防尘装置，以保证液压系统清洁，提高泵、阀、油缸的使用寿命；系统中应安装液压油污报警装置。

11.5 高压输油胶管应布置合理，固定牢靠，以免造成不正常的磨损。

11.6 液压油箱应设性能良好的滤网，以防止灰尘等侵入液压系统，液压油箱应具有足够的容量并应装设液面计；液压油选用应考虑能用中国大陆的油品替代。

11.7各种动作开始时和结束前都具有缓冲区，以免有冲击。

### 12电气系统

12.1 发动机转速控制系统应稳定可靠。应是采用先进的机电液控制技术实现对发动机、液压泵、多路换向阀和执行元件（液压缸、液压马达）等重要部件的控制。

12.2电气系统中启动马达、发电机选用全密封式，蓄电池选用免维护型。蓄电池应选用国际著名蓄电池厂的优质产品，点火开关为复式钥匙点火启动开关，以防止起动机再次啮合运转。

12.3自充电系统应可靠有效；电气线路（线束）的敷设应合理，并有足够的余量，电线选择应充分考虑高温、紫外线、油污、水冲等不利因素的影响，防护等级须达到IP67以上；线束应与车架有可靠的捆扎和固定；连接线束（或电线）的接插件应采用国际知名品牌的优质产品，接插件及控制系统中通讯信号线应有可靠有效的防腐措施，以确保接插件及通讯信号线与整机同寿命。线束的布置应便于对机器清洗、保养。

12.4 高空作业平台应装有抗震性能良好的工作灯、照明灯，并安装在相应合适安全的位置上，并配置音量合适的喇叭。

12.5转台和平台控制均具有紧急停机按钮。

12.6平台控制要具有脚踏开关。

12.7配有力矩自动超载装置，限位开关的可靠性要强。

12.7设置机械式电源总开关，以切断全车用电器的正极。

12.8控制箱操作按钮简化，转向动作采用摇头开关直接控制。

### 13 润滑系统

13.1 对需干油润滑的部位，加油点建议采用相对集中布置，并便于维护人员操作。

13.2 对于高速转动的齿轮应进行强制润滑，油箱（池）应设多道性能良好的滤网，稀油润滑系统应有良好的散热措施并应能控制油温过高。

13.3 润滑油（脂）应能适应买方所在地的环境温度，并应能用中国大陆的产品替代，应提供符合国标规定的油脂替换对照表。

### 15 表面处理和油漆

15.1 各结构件下料制作前，必须做好钢材表面的喷丸、喷砂或其它被认可的表面处理工作。表面处理质量应达到SIS中的有关标准。

15.2 整机涂装前应做好焊渣、焊点、表面油污的清除工作，所有涂装工艺和方法应与用户所在地气候条件相结合。

15.3 整机的各涂层应均匀完整，漆膜的厚度符合有关标准。确保油漆涂层质量保证期年限不应小于5年。

16 其它说明及要求

16.1车辆设有两处放置灭火器的装置，灭火器规格不小于2kg。装置应具有防盗功能。

16.2车辆应符合GB25849-2010及国家有关环保、安全的要求。

16.3平台控制中的车辆行走、臂杆起伏、臂杆回转及臂杆伸缩必须采用电磁比例控制，其余控制可采用开关控制。

16.4平台和转台都应设置倾斜报警装置，在确保安全的情况下，报警角度不小于5度。

16.5柴油箱和油液压箱设有放油孔和清洗孔。

### 17 各种铭牌及标记

17.1 在高空作业平台醒目避碰的合适位置，应设置包括下列内容的铭牌：

a) 制造厂名称；

b) 产品名称；

c) 产品型号；

d) 制造日期或生产批号；

e) 产品的主参数。

17.2 在司机便于观察的位置应设有“润滑图表”，并注明所有润滑油（脂）的名称、种类、数量及换油周期。

17.3 所有控制手柄、按钮上均有说明其用途、操作方向并符合有关标准规定的标志。

17.4 在易发生危险的部位除应采取必要的防护措施外，还应设有符合有关标准规定的安全警告标志。

17.5 高空作业平台各大部件的铭牌也应完整无缺，不应被油漆覆盖或在装配过程中遗失。

### 18 随机资料

卖方应在投标时提供随机资料的详细清单，这些资料应是免费提供的、并且至少含有中文版全套纸质资料壹套/台，中文电子版资料壹套/台。随机资料至少包括以下内容：

(1) 外形尺寸图；

(2) 主要机构部件图；

(3) 电气控制系统原理图、接线图；

(4) 液压系统原理图；

(5) 润滑系统原理图，润滑图表；

(6) 设备清单、工具和附件清单、随机备件清单、易损耗备件清单；

(7) 外购产品说明书和构造图；

(8) 维修保养指导手册；

(9) 使用说明、操作规程和零件手册；

(10) 燃油、润滑油、液压油等牌号和参数，并注明中国相应替代品的牌号和参数；

(11) 由制造商签发的整机及发动机的合格证明或原产地证明。

### 19 随机配件及工具

19.1 卖方应在投标时提供随机配件的详细清单（清单必须包括零件名称、零件编号、数量、使用部位、单价，总价等）。随机配件价格列入投标总价。

19.2 卖方应在投标时提供随机工具（含专用工具）的详细清单（清单必须包括工具名称、编号、数量、单价，总价等）。随机工具价格列入投标总价。

### 20 培训

20.1 提供两次质保期内的安全操作技术培训，一次为合同设备到港后，设备交接验收前进行,重点对高空作业平台操作（司机）、安全使用、日常维护等方面进行培训；另一次为合同设备运行六个月后进行。为高空作业平台用户所在地现场，培训对象为维修人员，培训时间不少于20个小时。

20.2提供不少于15人操作司机的培训，培训合格人员由厂家发操作证书。

20.3 提供2人次的高空作业平台维修技术专业培训，培训地点高空作业平台制造工厂所在地或其在中国大陆的培训中心进行。

20.4 提供的各次培训均应提供相应的培训教材，并进行相应的培训考核。投标人在其投标文件中应提供具体的培训方案，以供评标时参考。

### 21 交接验收

21.1 高空作业平台由卖方运抵至买方指定场所后，卖方应安排技术、商务代表到现场，做好高空作业平台在买方场地的检查、调试等工作，确认高空作业平台完整、完好。并做好与买方一起完成对整机的性能测定。

21.2 在共同完成了对高空作业平台数量核对、完整完好性检查、整机性能测试、随机资料文件、随机备件、随机工具的核对工作，卖方已完成对买方操作人员第一次的使用培训工作，并确认的全部内容、全部技术性能等都符合本技术规格书和买卖双方签署的买卖合同要求后，双方在买方使用现场进行交机文件的签署。

### 22 质量保证

22.1 高空作业平台的整机质量保证期为十二（12）个月。

22.2 在质量保证期期间，合同货物因设计、材料或工艺的缺陷需要进行必要的修理和/或修改，但由于缺乏所需的零部件或材料或未能更正设计缺陷，质量保证期的计算中止，此时卖方仍负有进行必要的修理和/或修改的责任，直至该缺陷彻底消除，缺陷消除，合同货物投入正常使用后，质量保证期的计算开始恢复。

22.3 卖方保证合同货物的设计、材料和工艺没有缺陷。高空作业平台的重要零部件如发动机、液压主泵、主阀、行走机构、回转机构及主要结构件（臂杆、臂架、平台、下车架）如因上述缺陷导致发生故障，接买方的通知，根据尽可能减少停机时间和所发生的故障对合同货物使用寿命的影响程度以及实际的故障情况，卖方应及时安排修理或更换有缺陷的部件或整机。买方可自行安排这种必要的修理或更换工作，费用由卖方承担。

22.4 卖方质量保证内容不包括对由于火灾、偷窃、意外、故意破坏和买方人员的使用或保管不当、疏忽产生的损坏进行修理所需的零件和劳力。

22.5 买方应根据制造商或卖方的建议对所提供的高空作业平台进行维修保养，卖方有权在任何适当的时候检查设备并提出修理、改进、维修等建议。

22.6 卖方应对其所提供高空作业平台上的所有材料和附件负责，不管是高空作业平台制造厂生产的还是外购件。

### 23 售后服务

23.1 投标文件中应明确指定负责本项目合格的维修保养单位，在距用户所在地最近的地区应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接买方通知后8小时内，将所需配件送达。

23.2 在质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，在8小时内赶到买方现场,免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿买方因此造成的损失。而因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在本条所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

23.3 在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，并以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

23.4 卖方应提供终身维保服务。

23.5 在合同设备使用寿命周期内，卖方及卖方的维修机构对合同货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

### 24 投标资料

投标人在投标时应提供下述资料，但不仅限于以下内容：

24.1 高空作业平台的主要技术性能参数表和招标要求/投标商规格差异表；

24.2 发动机的性能和参数。包括型号和制造厂、最大功率、额定转速、最大扭矩、油耗、允许倾斜角度、噪音、尾气排放指标及发动机的外特性图等；

24.3 电气控制系统原理图（含发动机转速控制原理图）、电气元器件原产地等；

24.4 液压系统说明（附原理图）：液压元器件性能参数、原产地；液压系统主回路压力；

24.5 润滑系统原理图及特点说明；

24.6 行走系统结构图，驱动轮布置方式，以及行走系统其他部件结构特点的详细说明；

24.7 工作装置主要部件结构图纸，工作装置中各联结铰点的详细特点说明；

24.8 操纵系统的功能特点的详细说明；

24.9 转台、下车架结构图及详细说明；

24.10 高空作业平台工作范围图示及说明；

24.11 随机备件和配件清单；

24.12 随机工具和附件清单；

24.13 随机资料目录清单；

24.14 高空作业平台设计、制造、检验过程中所涉及的规范、标准的有关条文内容（包括详细数据和许可偏差范围）；

24.15 整机各机构部件的配置清单；

24.16 投标货物性能一览表（格式见附录）

24.17 招标人要求提供的、以及投标人认为有必要提供的其他资料；

24.18 上述要求提供的技术资料及投标文件的电子文档。

### 25 投标货物技术性能表

项目名称：

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 类型* |  |
| 最大平台高度* |  |
| 最大工作高度* |  |
| 最大水平延伸* |  |
| 长度-收起状态 |  |
| 宽度-收起状态 |  |
| 高度-收起状态 |  |
| 轴距 |  |
| 离地间隙 |  |
| 平台尺寸（长×宽×高） |  |
| 性能 |  |
| 额定承载* |  |
| 转台回转* |  |
| 平台回转* |  |
| 行驶速度-收起状态 |  |
| 行驶速度-举升状态 |  |
| 爬坡能力** |  |
| 内转向半径 |  |
| 外转向半径 |  |
| 转台尾扫 |  |
| 工作时允许倾角* |  |
| 正常作业时的最大噪音 |  |
| 驱动×转向* |  |
| 轮胎规格（类型）* |  |
| 动力 |  |
| 动力源 |  |
| 控制电压 |  |
| 燃油箱容积-柴油 |  |
| 液压油箱容积 |  |
| 其他 |  |
| 液压系统压力 |  |
| IP等级 |  |
| 最大允许风速 |  |
| 最大允许侧向力 |  |

## 第四章  评审方法和程序

## 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《招投标法》、及相关法律法规成立磋商小组。磋商小组由采购人依法组建。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

## 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《招投标法》以及相关法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，在磋商过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

3、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

7、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

8、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

11、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

12、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

13、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

14、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

15、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

## 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为 30%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为70%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分按商务报价评分方法计算，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

## 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

## （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

## （2）若总分且最终报价响应得分相同，则由招标人采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

## 四、综合评分评审标准

### （一）技术分：（30分）

| 评审因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 货期 | 3分 | 承诺供货期30日内交付的，得基本分1.8分，每提前三天加0.3分，最多加1.2分，满分3分； |
| 业绩 | 10分 | 满足两份业绩的得基本分6分，提供同类产品的销售业绩台数最高的为第一名加4分，第二名加2分，第三名加1分，第四名及以后不加分； |
| 技术性能 | 12分 | 满足招标文件要求的得基础分7.2分，优于招标文件技术参数和配置要求的加0分-4.8分；低于招标文件要求的酌情扣分； |
| 质保期 | 5分 | 承诺质保期限达到1年的得基本分3分，在此基础上，每增加半年加0.5分，最多加2分； |

注：技术要求栏中*号性能参数为必须满足项，不能满足的为废标。

### （二）商务报价分：（70分）

1、本次项目最高限价：78万元，超过限价作无效标处理。

2、确定评标基准价：有效报价<7家时，所有有效报价取算术平均值为评标基准价；有效投标报价≥7家时去掉一个最高价和一个最低价后算术平均价为评标基准价；

3、偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价*100%

4、投标报价与评标基准价相同时得60分满分，各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.4分，下浮1%扣0.2分，偏离评标基准价不足1%的按照内插法计算得分（精确到小数点后两位，四舍五入）。

若评标委员会认定为恶意报价的，作无效标处理。

## 五、出现下列情形之一的，作无效标处理。

1、响应文件未按规定要求装订、密封、及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

5、磋商响应报价超出项目预算的；

6、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

7、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

8、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

9、因重大变故，采购任务取消的；

10、不符合技术主要技术性能要求（技术要求栏中*号性能参数为必须满足项，不能满足的为废标）。

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

## 六、成交通知

成交结果在南通市公共资源交易网公示 1 个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出15日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式肆份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式：买卖双方在货物运至交货现场进行现场验收，验收合格文件签署后，收到卖方开具的增值税专用发票后60个日历日内，买方向卖方支付至合同总价的97%，余款3%作为质量保证金，在质保期满后30个工作日内支付。以上付款均无息。

南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目

合同协议书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《民典法》相关法律法规及南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

1.3技术规格与标准

1.3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规范相一致。若技术规格中无相应规定，则所供货物应符合相应的国际标准或中华人民共和国有关部门最新颁布的相应的正式标准。

1.3.2参照合同的规范和标准，并依此执行工程时，是指合同生效之日使用的规范或其标准正本或修正本，若国家有新的规范和标准应从其规定。

1.4 图纸

在签订合同协议书后，乙方向甲方免费提供图纸和资料各6份。

二、权利和义务

2.1乙方的权利和义务

除非合同中另有明确规定外，乙方在合同实施过程中应负下列责任与义务：

2.1.1乙方应认可其在货物报价单中所报的单价的正确性和完备性。除合同另有规定外，上述货物单价应包括合同规定的全部责任以及合同明示或暗示的所有义务和一般风险。

2.1.2乙方应对产品质量负责，乙方应建立专门服务于实施本工程的质量自检监督机构和试验设施条件，并合理配备专职质量检测、检查人员，质检人员须持证上岗，自费购置相应配套的检测、试验仪器和设备，健全、完善和规范质量内部自检、自查、自验程序和制度，形成完备的质量保证体系。

2.1.3按照甲方提供的供货计划、品种、规格、数量、质量、到货时间、交货地点和收货单位，保证货物的及时到位。

2.1.4按照合同条款与甲方办理货物的所有权交接手续。

2.1.5在明确违约责任后，接到书面通知7天内支付违约金。

2.1.6除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.1.7乙方交付的货物存在质量问题，乙方按照索赔条款的约定承担责任。因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

2.2甲方的责任和义务

除合同中另有明确规定外，甲方在合同实施过程中应负下列一般责任和义务：

2.2.1甲方按合同规定提供场地和卸车条件；

2.2.2负责与乙方办理货物的所有权交接手续；

2.2.3甲方应根据质量验收合格证书中标明的数量和本合同条款第六条向乙方支付货款。

三、质量与责任

3.1乙方应对货物的设计、制造、交货等建立完整有效的质量保证体系，制定符合ISO9000系列标准要求的质量保证计划，并坚持实施，确保工程质量。乙方对其提供的货物和服务提供品质担保和权利担保，包括但不限于以下第3．2款至3．5款内容。

3.2乙方应严格按照制造图纸、技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的。乙方供货产品中如有返修品、旧产品、次品或山寨产品等不是全新产品的货物，除退货外，还要处以该设备投标价格（合价）三倍金额的罚款。

3.3合同设备由乙方运抵至甲方指定场所后，甲乙双方在共同完成了对合同设备数量核对、完整完好性检查、整机性能验证，随机资料文件、随机备件、随机工具的核对和交付，以及完成对甲方人员的操作、维护技术培训，并证明合同设备的全部内容、全部技术性能等都符合甲乙双方签署的买卖合同要求后，并通过特种设备的首次检验，双方进行合同设备的"交钥匙"验收文件的签署。若乙方提供的设备不能通过验收，发现的质量问题一律由乙方承担。

3.4乙方应保证所提供的货物符合合同规定的寿命要求，对明显不符合寿命要求的部件，乙方应随时更换和承担进一步责任，同时乙方保证在正常的寿命周期内，在正常使用维护条件下，不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。若由于所提供的货物的潜在缺陷而导致安全事故，所有因此造成的直接损失和进一步的责任应由乙方承担。

3.5乙方对其提供的货物及服务承担权利保证与品质保证的义务。乙方交付的货物存在质量问题，乙方按照索赔条款的约定承担责任。因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

四、包装、装运与交货

4.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

4.2乙方负责办理货物运输的一切手续和费用。乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

4.3交货

4.3.1甲方有权在原计划发运日期的3～7天前以书面通知要求乙方推迟发运时间。乙方须按甲方通知重新安排发运，其程序及手续按正常发运办理。因甲方不足于原计划发运前3天推迟发运的请求而产生的全部和任何直接损失和费用应由甲方负担，有关时间表将作相应调整。

4.3.2乙方应将货物运至本合同专用条款资料表中规定的交货地点，并负责办理货物运至前述交货地点全过程中的所有事项，包括但不限于中转、储存和装卸。有关费用已包括在合同价中。

4.3.3乙方应按照“技术规格及要求”规定的条件交货。乙方应提供装运细节和／或有关单据。

4.3.4合同交货期应以招标文件中的交货期为准，实际交货时间，以货物到达指定到货地点为准。

五、合同的实施

5.1本项目成交后乙方须向甲方缴纳的履约保证金为项目中标价的5%，即人民币        元。

5.1.1乙方如果未能按照合同规定履行其义务，其应承担的违约金和赔偿金甲方有权直接从履约保证金中扣除。不足部分甲方可以从应付款中扣除。应付款不足的，甲方有权另行主张。履约保证金在乙方合同义务履行完毕或合同解除后，甲方在扣除乙方应承担的违约金和赔偿金（如有）后无息返还乙方。

5.1.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

5.2现场服务

5.2.1 设备运至现场后，乙方应负责进行必要的设备安装、调试和运行指导、并按甲方要求进行人员培训，培训合格人员由厂家颁发操作证书。

5.2.2现场服务的费用应包括在合同价中。

六、合同价格与支付

6.1合同价格按此次投标报价价格执行，合同总金额为人民币 ，投标总报价（以人民币计价）应包含乙方对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括图纸设计）、竣工测试、售后服务计划及购买、税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用、对采购人组织的各类培训（详见技术规格及要求）以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。合同实施阶段，合同价格一概不予调整。

6.2付款方式：甲乙双方在货物运至交货现场进行现场验收，验收合格文件签署后，收到乙方开具的增值税专用发票后60个日历日内，甲方向卖方支付至合同总价的97%，余款3%作为质量保证金，在质保期满后30个工作日内支付。以上付款均无息，款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

注：每次付款前，乙方须按甲方要求提供全额增值税专用发票及相关资料，质量保留金支付前，乙方须按甲要求提供等额收据。

七、延期交货、索赔

7.1乙方履约延误和误期赔偿费

7.1.1 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。以便甲方尽快对情况进行评价，并作相应调整。但无论何种原因导致交货延误，乙方应按合同约定承担违约责任。

7.1.2 如果乙方未能按合同规定的时间按期交货和提供服务（本合同第十条不可抗力除外），承担延期交货损失赔偿金。每延误7天（一周），按合同总价的1%计收延期交货损失赔偿金，(不满7天按7天计算)，直至交付合格货物或提供服务为止。延期交货损失赔偿金由甲方从履约保证金中直接扣除。如延期交货时间超过十周，甲方有权提出终止合同，若甲方未提出终止合同，则延期交货损失赔偿金仍应继续计算，直至甲方提出终止合同；约定损失赔偿金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应继续予以补足。

八、售后服务

在质量保证期内（以投标文件承诺的质保期为准），货物如发生自然损坏，除不可抗拒的原因之外，乙方应承担提供更换的货物的费用。

在国家对货物规定的合理使用年限内，乙方应确保货物的质量达到相关要求，因货物质量原因在货物合理使用年限内造成的人身和财产损害的，乙方应承担相关赔偿责任。货物如在质量保证期外发生故障或者需要返修，更换等，乙方有义务接受甲方的委托和要求，在收到通知8小时内到达现场进行相关的返修，更换等，非乙方货物质量原因引起的相关返修，更换等费用由甲方承担。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1 因甲方自身原因，甲方中途废止合同，甲方将支付给乙方合同总价10％的款，以此作为甲方给乙方造成损失的赔偿。

9.1.2 甲方未按合同要求逾期付款超过60天，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，每逾期一周按合同价格的0.5%偿付逾期付款违约金，不足一周按一周计算，逾期付款违约金上限不超过合同总价的10％。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货或不能完成合同，乙方将支付给甲方合同总价10％的款（或甲方罚没乙方的履约保证金），以此作为乙方给甲方造成损失的赔偿。出现下列三种类型行为，将按乙方不能交货或不能完成合同处理，同时甲方有权拒收合同设备或终止合同：

(1) 乙方未按合同规定或提供的货物未达到相关证明材料所述质量要求的；

(2) 合同货物的制造、安装、检验未经甲方同意而分包给投标文件中明确的生产商以外的单位的；

(3) 逾期交货超过合同约定期限十周，甲方提出终止合同的。

十、不可抗力

10.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在签署合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

10.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续90天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十一、索赔

11.1如果乙方对偏差负有责任而甲方在合同的其他条款规定的检验、验收过程中和质保期内提出了索赔，则根据实际的偏差程度，乙方应以甲方同意的下列一种方式(或几种方式相结合)来解决索赔事宜。

(1)乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。乙方并应承担延期交货损失赔偿金。

(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的金额大小，经过甲乙双方商定，降低货物的价格。

(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应相应延长所更换货物的质保期。乙方并应承担延期交货损失赔偿金。

11.2如果在甲方发出索赔通知后的30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

11.3如乙方未能在甲方发出索赔通知后的30天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方式(或几种方式相结合)来解决索赔事宜，甲方将从应付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

十三、合同的生效及备案

本合同在乙方缴纳履约保证金，甲乙双方签字盖章后生效。

十四、争议的解决

甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方在甲方所在地南通人民法院提起诉讼。败诉方承担胜诉方一切的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费、差旅费等。

十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

合同专用条款资料表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | 高空作业平台（直臂式登高车） |
| 2 | 1.6 | 甲方全称：南通港码头管理有限公司 |
| 3 | 1.11 | 项目现场地点：本项目的现场地点与交货地点为同一地点。 |
| 4 | 1.15 | 开工日期：中标通知书发出之日 |
| 5 | 1.16 | 交货期：合同生效后30日历天内供货完成。交货地点为甲方指定地点。 |
| 6 | 10 | 履约保证金：签约合同价的 5%（银行履约保函、转账） |
| 7 | 12.1 | 包装形式：采用发包人认可的方式 |
| 8 | 13.4 | 交货地点：甲方指定地点。如无指令地点，则为甲方办公地。 |
| 9 | 20.1 | 预付款：无 |
| 10 | 20.2 | 保留金：合同总价的3% |
| 11 | 24.2 | 误期赔偿费支付比例：（乙方交付货物每延误7天）合同价格的1% |
| 12 | 25.1 | 争议解决方式：向甲方所在地南通人民法院提起诉讼 |
| 13 | 31.1 | 质量保证期：以投标人的投标文件为准，交货验收合格后开始计算。 |

甲方：南通港码头管理有限公司              乙方：

法定代表人                                法定代表人

或其授权的代理人：（签字）               或其授权的代理人：（签字）

2021年   月    日                        2021年   月    日

## 附件三：廉政合同

南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目 廉政合同

为加强设备采购活动中的廉政建设，保证设备采购项目的高效优质完成，保证项目资金的安全和有效使用，南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目 买方名称：南通港码头管理有限公司(以下称甲方)，中标单位名称：(以下称乙方)，特订立如下廉政协议。

第—条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家有关法律法规及建筑，交通、水利、电力、邮电等部门的有关规定。

(二) 严格执行设备工程的合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开，公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益。

(四) 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款(的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理的结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券券和物品，不得在乙方报销任何应由买方或个人支付的费用等。

(二)甲方不得有意刁难、拖欠乙方货款，不得违反规定批拨货款等。

(三)甲方工作人且不得参加乙力安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具，交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修，操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等．

(五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动．

(六)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

第三条 乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券，有价证券、礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得要求甲方违反规定批拔、追加工货款等．

(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，依送司法机关追究刑事责任，给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿．

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权追究相关责任人的法律责任。

第五条 双方约定

本合同由相关纪检部门负责监督执行。纪检部门对本合同执行情况进行抽查，提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条 本合同有效期为甲、乙双方签署之日起至该项目费用支付完结时止。

本合同作为南通港码头管理有限公司采购项目合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同甲、乙双方各执一份，送交监督单位—份。

甲方：南通港码头管理有限公司             乙方：

法定代表人                               法定代表人

或其授权的代理人：（签字）              或其授权的代理人：（签字）

2021年   月    日                        2021年   月    日

## 附件四：安全生产合同

南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目安全生产合同

为加强对南通港码头管理有限公司高空作业平台（直臂式登高车）采购项目管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证在作业区域内人员的职业安全健康，经甲、乙双方平等协商，现签定如下安全协议：

一、人员培训：

1.乙方在进驻甲方之前，须与甲方交换双方安全规章制度，参与本项目的作业人员，必须经过甲方安全培训后方可在乙方公司范围内从事外协相关工作。

二、车辆、人员进出管理：

1.乙方车辆进入甲方区域须在综合办公室办理“进港停车证”（进入范围限于行政区域）。需进入生产作业区的车辆必须在综合办公室办理“作业区域通行证”。乙方车辆、人员进出甲方区域应积极配合保安门禁管理，做好人员进出登记及检查工作。

2.乙方进入本公司的车辆必须严格遵守本港交通道路规则，按规定的路线限速行驶（主干道直行不得超过35km/h），箱区支干道、码头引桥不得超过20km/h。进入本公司作业区域应注意避让过往集卡、通勤车辆，不得与其抢道。

3.乙方工作人员不得驾驶非机动车、助动车、摩托车或步行进入甲方作业区域（箱区堆场、码头作业平台）。

4.乙方工作人员活动区域仅限在行政场地，不得随意进入甲方其他作业区域。

三、现场作业管理及环境卫生：

1.乙方工作人员进入甲方作业区域内，严禁擅自动火、动电、动气餐饮烧作，严禁现场吸烟，严禁随意乱丢垃圾、杂物等，必须摆放在指定位置并及时清理，保持作业环境整洁卫生，文明生产。

2.乙方工作现场，应保持电器设备、装潢材料周边环境卫生。

3.乙方工作人员应自觉服从现场管理人员的指挥，不得打骂、侮辱码头工作人员。

4.乙方工作人员进入码头现场必须穿戴好劳防用品，落实人员作业防护措施，遵守岗位安全和技术操作规程。

5.明火作业时，需向甲方申请填写动用明火申请表，同时要备足消防器材，落实好看火人。电气、焊作业必须按照相关电气、焊作业的管理规定执行。

6.乙方不得随意拆除甲方场地的设备设施，如若需要及时向甲方提出申请。

7.乙方在码头作业场地区域活动人员，不得随意进入甲方库场、桥轮吊装卸关路等区域。

8.乙方所用流动机械在甲方道路行驶时要遵守交通规则、注意交通安全，主动避让在港区道路上行驶的机动车。

四、安全检查：

1.根据《安全生产法》，甲方有权对乙方工作区域进行安全检查，有权对违章违纪现象参照甲方相关规章制度进行处理。

2.甲方开具的“隐患整改通知单”，乙方应在规定时限内完成整改。未能按照要求整改的，甲方有权采取相关处罚措施，产生的一切后果由责任方承担。

五、资质备案：

1.乙方应向甲方提供相关作业资质，如：营业执照等。以及特种作业人员证书清单及复印件、乙方安全方面的管理制度、应急预案等。

六．安全责任明确：

1.乙方在甲方区域内生产作业，由于其自身管理不善造成的一切事故，事故后果及一切责任由乙方自行承担。

七、明确项目安全管理负责人：

1.乙方应明确本项目安全管理负责人和联系方式，并向甲方备案。

安全生产风险抵押金：

1.乙方应向甲方交纳安全风险抵押金元整，用于本项目的安全生产管理。项目结束后，甲方即返还。

甲方：南通港码头管理有限公司             乙方：

法定代表人                                法定代表人

或其授权的代理人：（签字）              或其授权的代理人：（签字）

2021年   月    日                        2021年   月    日

第六章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）：

1、须具备独立法人资格，并具备有效的营业执照和税务登记证（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）。

3、投标供应商必须是有能力按本招标文件规定的要求提供所需产品的制造商或代理商（经销商），供应商需提供生产制造商的授权代理委托书。

4、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

二、技术响应文件（单独密封）：

1、竞争性磋商响应函（格式参见第六章）

2、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价总表（格式参见第六章）；

特别提醒：“响应文件”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查（生产制造商投标提供原件；代理商投标须提供代理商的材料原件，同时须提供生产制造商的原件或原件复印件并加盖生产制造商红章），未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

附件:

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通港码头管理有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通港码头管理有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、无重大违法记录声明

南通港码头管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

##### 4、关于资格文件的声明函

南通港码头管理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的（竞争性磋商项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

#### 竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

#### 年      月     日

5、竞争性磋商响应函

南通港码头管理有限公司：

#### 依据贵单位委托代理机构组织的（磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

#### 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

#### 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

#### 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

#### 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

#### 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

#### 6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

#### 竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

#### 年      月     日

#### 6、磋商响应报价总表

项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（¥）： |  |
| 2 | 最终报价 | 大写（人民币）： 小写（¥）： |  |

#### 竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

#### 年      月     日

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 报价应包括投标人对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括图纸设计）、竣工测试、售后服务计划及购买、税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用、对采购人组织的各类培训（详见技术规格及要求）以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

（3）本项目设2轮报价，第二次报价将在开标现场填写。

7、报名函

南通港码头管理有限公司：

贵单位的竞争性磋商文件我单位已从南通市公共资源交易网下载。我单位报名参与本次投标。

报名单位：(盖公章)

联系人：                                    电话：

年   月    日

注：

（1）报名单位请在谈判文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：61094086@qq.com。

（2）报名函原件在递交投标文件当天交给招标代理单位。

（3）未按要求时间报名的供应商不得参与本项目投标。