南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目

NTG-XFWB标段

招 标 文 件

| 招标人： | 南通港码头管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 江苏交通工程投资咨询有限公司 |

二〇二四年四月

目    录

第一篇  招标公告	1

第二篇 投标人须知	4

第三篇 合同主要条款	17

第四篇 技术规范	23

第五篇 合同协议书格式	25

第六篇 报价清单	30

第七篇 投标文件格式	31

招标文件附件	44

第一篇  招标公告

## 南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目

## NTG-XFWB标段

## 招标公告

一、招标条件

南通港码头管理有限公司拟组织开展南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目，资金已落实，项目业主（发包人）为南通港码头管理有限公司，招标人为南通港码头管理有限公司，招标代理为江苏交通工程投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标内容

2.1工作内容

根据《中华人民共和国消防法》（2019年最新修订）要求，完成南通港码头管理有限公司消控系统及83个单体建筑的消防设施设备进行日常维护，对消防设施设备故障缺陷及时维修，并出具维保报告。

2.2标段划分：

本招标项目为南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目，共设一个合同段即NTG-XFWB标段。

2.3服务期：

日常维保服务期自合同签订之日起1年，维修整改项目自合同签订之日起3个月内完成。

三、投标人的合格条件

1、本次招标采用公开招标、资格后审的方式。通过资格后审是投标人参与详细评审和中标的前提条件。

2、投标人应为具有与本次招标项目相应的资质和经验，具备承担本次招标项目的人员、设备等技术力量和能力的独立法人，具体要求如下：

（一）资质要求：投标人独立的法人单位，持有有效营业执照（或事业单位法人证书），符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询。

（二）业绩要求：自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过一项合同额不低于10万元的建筑消防设施维保项目。

（三）项目负责人要求：投标人拟投入的项目负责人具有注册消防工程师资格。

（四）信誉要求：截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。

四、招标文件获取

4.1凡有意参加的潜在投标人可在报名现场领取纸质版本招标文件或通过电汇方式领取招标文件，并同时按附件提交申请函。招标文件收取工本费用为人民币500元，必须于2024年4月29日18:00时之前完成支付，售后不退。

4.1.1现场领取地址为招标代理单位江苏交通工程投资咨询有限公司（地址：苏州市南环东路1号公共管理中心北楼4楼0429室），领取招标文件时持单位介绍信、经办人身份证原件及复印件，招标文件收取费用以现金交纳，均售后不退。

4.1.2线上领取招标文件的，可将招标文件工本费电汇至招标代理账户，账户信息为：开户名称：江苏交通工程投资咨询有限公司，开户银行：交通银行股份有限公司江苏省分行营业部，银行账号：320006687018010001618，支付完成后须与招标代理及时予以确认。招标代理在收到投标单位的申请函邮件及招标文件工本费后3日内将招标文件邮寄至投标人指定地址，投标人在收到后需将确认通知（加盖公章）发彩色扫描件至邮箱szjtsws@126.com，未收到招标文件的请及时联系招标代理，未回函确认或未与招标代理联系的视为已收到招标文件。

4.2为方便投标人编制投标文件，招标代理可以提供电子版招标文件。

五、投标文件的递交

5.1招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间及地点：不组织；

投标预备会时间及地点：不召开。

5.2投标文件统一在投标会上递交，递交的开始时间为2024年5月14日13：00，投标文件递交的截止时间为2024年5月14日13：30。

文件递交地点：南通港码头管理有限公司（地址：江苏省南通市通州区东沙大道恒力南通产业园南通港码头管理有限公司）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3定于本项目投标截止同一时间在上述投标地点公开开标，投标人应派法人代表或其授权代理人携带有效身份证明出席。若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

六、发布公告的媒介

本次招标公告发布在南通港口集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”上。南通港口集团有限公司网站是本项目招标公告、招标文件澄清、中标公告等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

七、联系方式

招 标 人：南通港码头管理有限公司

地    址：江苏省南通市通州区东沙大道

邮    编：226006

联 系 人：黄伟

电    话：15962845669

招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司

地    址：苏州市南环东路1号公共管理中心北楼4楼0429室

邮政编码：215021

电    话：0512－67629433-8002

联 系 人：黄立浩19951565585、邱苏凯、张立新

E-mail：szjtsws@126.com

八、其他

8.1 已预约或者领取招标文件的投标人，不得擅自放弃投标，若因故确需放弃，则须在投标截止之日3天前书面告知招标人，如无故不参加投标而造成投标人不足3家而重新招标的，若重新招标的招标范围、规模和资格要求等未发生改变，招标人可以拒绝其参加重新招标的投标。

二〇二四年四月二十二日

注：上述时间均为北京时间。具体事宜请与招标代理联系。

附件：

申请函

致：南通港码头管理有限公司

我公司已获悉贵单位发出的南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目招标公告，经研究决定，我单位拟申请        （参加/不参加）本项目        标段投标。

联系人：

联系电话：

EMAIL 地址：

邮寄地址：

单位：（单位全称并盖章）

年    月    日

第二篇 投标人须知

投标人须知

## 投标人须知资料表

| 投标人须知条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招 标 人：南通港码头管理有限公司 地 址：江苏省南通市通州区东沙大道 邮 编：226006 联 系 人：黄伟 电 话：15962845669 招标代理：江苏交通工程投资咨询有限公司 地 址：苏州市南环东路1号公共管理中心北楼4楼0429室 邮政编码：215021 电 话：0512－67629433-8002 联 系 人：黄立浩19951565585、邱苏凯、张立新 E-mail：szjtsws@126.com |
| 1.2 | 招标范围、工程说明：详见招标公告与本须知附件 |
| 2.1 | 资金来源：资金已落实 |
| 10.4 | 是否要求提交电子版文件：提供第一个信封、第二个信封投标文件电子文件（U盘）各1份，投标人应将第一个信封电子文件装入投标文件第一个信封一并密封递交，将第二个信封电子文件装入投标文件第二个信封一并密封递交。电子文档中文件用WORD软件制作，已标价的工程量固化清单采用Excel格式，电子文件不得设置密码并保证无病毒。 其他要求：中标人在办理合同签订手续时再提交副本若干份，具体份数由发包人确定，副本为正本的复制件。 |
| 12.1 | 投标文件有效期：开标之后的90天内 |
| 13.1 | 是否要求投标人递交投标保证金：不要求 |
| 15.1 | 投标文件的份数： 第一个信封（商务及技术文件）正本1份，副本1份； 第二个信封（投标报价和报价清单）正本1份，副本1份。 |
| 15.2 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签名或签章齐全和盖单位公章齐全，符合招标文件规定： 凡投标函、授权委托书、承诺函必须按招标文件明确规定的格式和要求签名和盖章。 |
| 16.1 | 本项目采用双信封形式，投标人应按标段分别编制投标文件（第一个信封、第二个信封）投标文件第一个信封、第二个信封应分别分正副本装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。投标文件应编制目录，并标注页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。建议每个篇章用彩色纸张隔离，以便查阅。 注意：第一个信封中不得出现有关投标报价的内容，否则其投标均将被否决。 |
| 16.2 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和报价清单）封套上应写明的其他内容如下： 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件第二个信封（投标报价和报价清单）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段招标第二个信封（投标报价和报价清单）投标文件 投标人名称： 投标人地址： 在投标文件第二个信封（投标报价和报价清单）开标前不得开启 |
| 17.1 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 递交投标文件地点：详见招标公告 |
| 20.1 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 22~24 | 评标方法：综合评估法 |
| 28 | 履约担保的提交时间：接到中标通知书后30天内。 履约担保的金额：20000元； 履约担保形式：采用银行保函、电汇或银行汇票形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。 |
| 29 | 合同协议书的签署：中标人在收到中标通知书30天内。 |
| 30.3 | 纪检监督：南通港码头管理有限公司党群工作部 |

注：如有补遗书，以最后发出的内容为准。

## 一  总则

#### 1、定义和解释

1.1  定义

招标人：即合同协议书中的“业主”、“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法授权人（单位）。本项目招标人为南通港码头管理有限公司。下称为招标人或业主。

招标代理：受招标人委托，在招标人授权范围内组织招标工作的机构。本项目招标代理为江苏交通工程投资咨询有限公司。下称招标代理。

投标人：是指参与投标竞争，具备相应资质（资格）的投标单位。

中标人：是指最后中标的投标人。

1.2 招标范围：具体要求详见本须知附件。

1.3服务期：详见招标公告。

#### 2  资金来源

所需资金已落实。

#### 3  投标人的合格条件

3.1  本次招标采用公开招标、资格后审方式，通过资格后审是投标人参与详细评审和中标的前提条件。本工程对投标人资格要求如下：

（一）资质要求：投标人独立的法人单位，持有有效营业执照（或事业单位法人证书），符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询。

（二）业绩要求：自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过一项合同额不低于10万元的建筑消防设施维保项目。

（三）项目负责人要求：投标人拟投入的项目负责人具有注册消防工程师资格。

（四）信誉要求：截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则，其投标均无效。

3.4   投标人必须对整个合同段投标，只对该合同段中的部分工程投标者，将不予考虑。

3.5　 本项目严禁转包。对于专业比较强或适合专业化单位实施的课题或工作，经发包人允许后可分包给专业单位实施。

3.6   每个投标人对本合同段只能提交一份投标文件，任何投标人都不得以任何方式参与另一投标人对同一合同段的投标，否则其投标将被拒绝。

#### 4  投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行承担。

#### 5  现场考察

5.1招标人不组织投标人对现场及其周围环境进行考察。如投标人需要，可自行组织现场考察，以便了解现场情况，获得有关编制投标文件和签署合同所必需的一切资料。招标人对投标人自行组织的现场考察给予必要的协助。现场考察的费用由投标人自行负担。

5.2 投标人将被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人据此情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。

5.3 投标人自行组织现场考察过程中，应对其自身安全负责，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人概不负责。

5.4 投标人自行组织现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.5 投标人在自行组织现场考察时，下车后必须放置安全标志、穿着安全标志服（反光背心），服装由投标人自备。

#### 6  标前会议

招标人不组织标前会议。

## 二  招标文件

#### 7  招标文件的内容

7.1  招标文件分下列各篇，此外招标人或招标代理在招标期间按本须知第8、9、17条规定发出的补遗书及其它有效函件都作为招标文件的组成部分。

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规范

- 合同协议书格式

- 报价清单

- 投标文件格式

附  件    招标文件附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。投标人如未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

#### 8  招标文件的澄清和解答

要求澄清招标文件的投标人应以书面（含传真）的方式在投标截止时间3天以前通知招标代理。招标代理在投标截止时间5天以前，以补遗书方式书面（含传真）答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）。招标代理的答复将发给所有领取招标文件的投标人。投标人在收到书面答复后，应立即以传真的方式回复招标代理，确认已收到该书面答复。

#### 9  招标文件的修改

9.1  在投标截止期3天之前，招标人或招标代理可能会因任何原因，包括答复投标人的书面澄清要求，以印发有编号的补遗书方式对招标文件进行修改。

9.2  补遗书应按时序编号，并发给所有领取招标文件的投标人，作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人在收到补遗书后，应立即以传真等书面方式向招标人确认收到的补遗书编号和日期。

## 三  投标文件的编制

#### 10  投标文件的编制

10.1投标文件包括下列各项内容（包括，但不限于）：

投标文件第一信封：

- 投标书

- 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

- 拟分包项目情况表（如有）

- 投标人资料真实性承诺书

- 资格证明材料及辅助资料

- 投标人信用承诺书

- 其他材料

以及投标担保和按本须知规定应填报的其他资料。

投标文件第二信封：

- 报价投标函

- 报价清单

以上内容都必须使用招标文件中提供的格式或大纲编写，并按上述顺序装订，但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。工作大纲至少应包括格式所列的内容，但不仅限于此。

10.2 投标文件应编制目录，并注明页码。建议每个章节用彩色纸张隔离，以便查阅。

10.3 投标文件及投标人与招标人之间有关的来往通知、函件和文件均须使用中文。

10.4 投标人在提交投标文件时应同时提交一份其投标文件的文字录入部分的电子文档，文件用WORD软件制作，报价用EXCEL软件制作，并分别将投标文件第一个信封和投标文件第二个信封内容拷入不同的U盘，分别装入各信封的封套中（第一个信封电子文档装入第一个信封封套中，第二个信封电子文档装入第二个信封封套中）；文件均不得设置密码，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明投标单位名称和投标项目名称，电子文件必须与正本文件一致。

第一个信封无论书面文件还是电子文档中均不得出现投标报价的有关内容。

#### 11  投标价

11.1  本合同为总价合同，投标价应包括投标人完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件，以及调研、现场查验、消防设施日常保养、消防设施维修、报告编制、汇报、后续服务等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备及相关费用、现场勘测、交通调查相关费用、会务费以及公司取费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。

11.2  在合同实施期间，服务费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

11.3  投标人应自行认真填写投标文件“报价清单”，投标人没有报价的项目，招标人将认为有关费用已包括在其它项目之中，不另行支付。

11.4  根据合同规定，应由投标人支付的所有税费都应包括在投标人提交的投标文件“报价清单”各项的报价之中，中标后，招标人不另行支付。

11.5  投标人应根据本招标项目的工作内容和计划工作量，结合市场行情、自身综合实力、管理水平等各项因素，自行测算服务费用。

11.6  投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

11.7 本项目招标人设定投标控制价上限为人民币 肆拾捌万元整（￥480，000）。开标会上唱出的投标人的投标报价超出招标人设定的投标控制价上限的，不予接受，其投标将被否决。投标人的投标报价发生算术性修正时，修正后经投标人确认的投标报价超出招标人设定的投标控制价上限的，其投标将被否决（超出上限的投标人报价也不参与平均报价的计算）。

11.8投标文件中只允许有一个报价，业主不接受选择性报价。

11.9本项目不接受调价函。

#### 12  投标有效期

12.1 投标文件有效期为开标之后的90天内。

12.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或招标代理可向投标人提出延长有效期的要求。这种要求和答复应以传真等书面形式进行。投标人可以拒绝招标人的要求而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期。在延长期内本须知第13条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然继续适用。对拒绝招标人延长投标有效期要求的投标人，将视为其放弃投标。

#### 13  投标担保

13.1 投标人在送交投标文件时应同时提交投标担保（金额见投标人须知资料表）。投标人的投标担保在投标人递交投标文件时单独递交。

13.2投标保证金形式见投标人须知资料表。

13.3 未能提交投标担保的投标文件，招标人将予以拒绝。

13.4 投标担保在投标文件有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本须知12.2款的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

13.5 未被推荐为中标候选人的投标人的投标担保可在中标公告发出之日5日内联系招标人办理退还手续，中标候选人的投标保证金在第一中标候选人合同签订后退还。

13.6 投标人如有下列情况之一者，将没收其投标担保：

- 在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能按本须知第28条或第29条的规定提交履约担保或签订合同协议书。

#### 14  合理化建议

投标人对本招标项目有独到的见解，能使招标人有利用价值的信息，合理化建议等，可以在投标文件格式中的“合理化建议”中提出。

#### 15  投标文件的签署和份数

15.1 投标人须按本须知第10.1款的规定，向招标人递交投标文件，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件。投标文件封面上应明确标明“正本”或“副本”字样，并写明所投合同段的编号以及投标人名称。当副本与正本有不一致时，以正本为准。签订合同协议书前，中标人须按发包人要求的数量另行提供投标文件副本。

15.2 投标文件正本应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件第一信封正本中凡投标书、授权书、投标人资料真实性承诺书、信誉承诺书必须按第七章“投标文件格式”的要求分别签署姓名、盖投标人单位章。投标文件第二信封中，报价投标函及报价清单汇总表应按第七章“投标文件格式”的要求分别签署姓名、盖投标人单位章。

15.3 投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处签名或盖单位公章。

15.4 若投标文件不是由法定代表人亲自签署，而是由代理人签署，则应在投标文件中提供授权书。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书，但应出具法定代表人身份证明。授权书与法定代表人身份证的有关要求详见投标文件格式。

15.5　投标文件的正本与副本应分别装订成册，投标文件应编制目录，并逐页标注页码。

## 四  投标文件的递交

#### 16  投标文件的密封与标志

16.1本次招标采用双信封形式，投标文件第一信封（商务及技术文件，包括其电子文档U盘）以及第二信封（投标报价和报价清单，包括其电子文档U盘）应单独密封包装，未按双信封形式密封的投标文件将不被接收。

16.2 封套上应注明：详见16.1款规定。

16.3未按16.1款规定密封的投标文件，招标人不予受理。

16.4如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人和招标代理概不负责。

#### 17  投标文件递交

17.1 投标人应于资料表中规定的时间内将投标文件递交到指定地点。

17.2在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已领取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

17.3 不论投标人是否中标，递交的投标文件概不退还。

17.4 不论是否提交投标文件，投标人不应扩散招标文件的内容。

17.5 投标人如有相关科学技术及专利，需在开标现场提交相关证明材料的原件，否则评标委员会有权不予认可该项内容。

#### 18  迟到的投标文件

招标人或招标代理在按本须知第17条规定的送交投标文件截止期以后送到的投标文件将一律拒收，并原封退回投标人。

#### 19  投标文件的更改与撤回

19.1 在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人签收。招标人最多只能接受一次投标人按上述规定提出的修改。

19.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

19.3 送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知第24条的规定办理。

19.4 如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，则按本须知第13.6款的规定没收其投标担保。

## 五  开标与评标

#### 20  开标

20.1 招标人或招标代理将按招标文件中规定的开标时间和地点，对所有按时递交并已签收的投标书进行开标。开标时，投标人的法人代表或其授权代理人应持身份证等有效身份证明准时到场，并在签到表上签名以证明其出席，若不出席开标会，应认为其默认开标结果。

20.2 开标会由招标人组织，并邀请监督部门派员参加。

20.3 对已撤回的投标文件不予开标。开标时，首先由投标人代表检查投标文件的密封与标记情况，未按本须知16.1款规定进行密封与标记的投标文件将不予开标，当场退还给投标人。经确认无误后，工作人员当场对投标文件第一信封进行开封，对投标文件进行核查。

20.4对通过上述检查的投标文件，宣读合同段名称、投标人名称、项目负责人以及招标人认为必要的其他内容，招标人应做好开标记录，存档备查。

20.5 若招标人或招标代理宣读的结果与投标书不符时，投标人法定代表人或其授权代理人有权在开标现场提出异议，经当场核查确认后，招标人或招标代理应重新宣读其投标书；若投标人现场未提出异议，则认为投标人己确认招标人宣读的结果，投标人的授权代表应在开标记录上签字认真。

20.6在投标人的投标文件第二信封开启后，招标人若发现投标人未在报价投标函上填写投标总价，或者报价投标函中文字表示的报价金额有误无法认别其最终报价的，或投标人投标总价超出招标人设定的最高限价的，招标人将当场宣布否决其投标，未通过上述检查的投标文件的报价不参与评标基准价计算。

20.7 投标人应派法人代表或其授权代理人出席招标人或招标代理组织的开标活动，因未参加开标活动的，视为该投标人默认开标结果。

#### 21  过程保密

21.1凡有关对投标文件的审查、澄清和评价工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

21.2 投标人在上述过程中，对招标人或评标委员会施加任何影响的行为都将导致取消对其投标文件的评审。

#### 22  初步评审

详见招标文件附件一“评标办法”

#### 23  详细评审

具体详见招标文件附件一“评标办法”。

#### 24  评标办法

采用双信封形式的综合评估法，具体详见招标文件附件一“评标办法”

## 六  授予合同

#### 25  合同授予的条件

25.1 中标人的确定：根据评标委员会的推荐意见，并结合招标文件规定由招标人确定中标人。

#### 26  招标人的权利

26.1 招标人在发出中标通知书前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还给投标人。

#### 27  中标通知书

27.1 在规定的投标有效期截止前，向中标单位发出中标通知书确认其投标被接受。中标通知书中将写明业主将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程的总价。

27.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

27.3 中标人在收到中标通知书后，应在24小时内以书面形式通知招标人。

#### 28 履约担保

28.1中标人应在签订合同协议书前按投标人须知前附表的约定提交履约担保。

28.2履约担保金额：按投标人须知前附表执行。

#### 29  合同协议书的签署

29.1 中标人在资料表规定的时间内，派代表与招标人协商签订合同事宜，与业主签署合同协议书。

29.2 合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署、加盖公章后生效。

29.3如果第一中标候选人人未能遵守本须知第28.1款或29.1款的规定，招标人将宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，也可以重新组织招标。

## 七  纪律与监督

#### 30  纪律与监督

30.1 招标评标工作的有关人员不得索贿受贿，不得泄露与评标、会谈及其他相关工作情况；在招标、评标期间，不得出席由投标人主办或赞助的任何活动。若发现违法违纪行为，将追究当事人责任，同时取消投标人的投标资格或中标资格。

30.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

30.3 招标工作将公开接受社会监督。

投标人须知附件：

消防维保部分

1.服务需求

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规范要求，完成南通港码头管理有限公司的年度消防维保。

1）本次维保服务项目范围为：

南通港码头管理有限公司3#、4#泊位、侯工楼、拆包车间、灌包车间、1#~6#仓库、1#~18转运站、BC1/14栈桥、廊道、房建附属设施等共83个单体（详见附表）。

2）维护保养的项目内容为：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、可燃气体报警系统

4、消火栓给水系统；

5、湿式自动喷水灭火系统；

6、水幕系统；

7、自动跟踪定位射流灭火系统；

8、气体灭火系统；

9、防火分隔设施；

10、防排烟系统；

11、应急照明和疏散指示系统；

12、灭火器；

消防维修整改部分

1.服务需求

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规范要求，完成南通港码头管理有限公司的部分消缺维修内容。

1）服务项目范围为：

南通港码头管理有限公司3#、4#泊位、侯工楼、拆包车间、灌包车间、1#~6#仓库、1#~18转运站、BC1/14栈桥、廊道、房建附属设施等共83个单体（详见附表）。

2）消缺维修的项目系统为：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、可燃气体报警系统

4、消火栓给水系统；

5、湿式自动喷水灭火系统；

6、水幕系统；

7、自动跟踪定位射流灭火系统；

8、气体灭火系统；

9、防火分隔设施；

10、防排烟系统；

11、应急照明和疏散指示系统；

12、灭火器；

3）消防维修整改内容见附件。

2.质量要求及时间要求

合同签订后在规定时间内完成南通港码头管理有限公司年度消防维保服务工作，并确保维保质量符合管理部门要求。

附件：消防维修整改内容（包括但不限于）

- 消防供配电设施

1、侯工楼消控室双电源柜备电没有电（在3#变电所处送电后自动跳闸），三相数字多功能电表损坏不亮，主备电源指示灯均不亮；

二、火灾自动报警系统

1、火灾报警控制器存在207个故障点位，主要故障存在于以下区域：

- 13#消防主机上有19个故障点，地址码分别为：候工楼1层烟感1-3#、1-8#、1-11#、1-13#、1-26, 候工楼2层烟感1-57#，候工楼2层声光1-161#~162#，机修车间烟感2-56#~59#，机修车间消报2-84#~90#，机修车间卷帘门2-91#；

- 1#区域机上有1个故障点，地址码为手报1-36#；

- 2#区域机上有5个故障点，地址码分别为：手报1-6#，消报1-22#、23#，输入输出模块1-103#、106#；

- 3#区域机上有33个故障点，地址码分别为：温感1-1#~4#、手报1-5#~14#，声光1-15#~19#，消报1-20#~25#，输入输出模块1-97#、1-111#、124#~128#，烟感1-120#；

- 4#区域机上有1个故障点，地址码为：输入输出模块1-81#，

- 5#区域机上有2个故障点，地址码分别为：手报1-13#，消报1-29

- 6#区域机上有4个故障点，地址码分别为：消报1-15#，排烟口输入输出模块1-20#，水流指示器1-172#，送风70度阀1-174#；

- 8#区域机上有36个故障点，地址码分别为：1#转*18#转BC1/14廊道消报1-35#~38#、1-43#~48#，18#转*17#转BC12廊道消报1-58#、1-62#、1-66#，17#转运站2层消报1-67#~68#，17#转运站3层消报1-69#，17#转*15#转BC5廊道消报1-70#~88#,17#转运站4层消报1-89#；

- 11#区域机上有36个故障点，地址码分别为：4#转标定楼BC20廊道消报1-1#，4#转运站1层消报1-9#，4#转运站1层手报1-15#，4#转运站1层信号阀下1-20#，4#转运站1层压力开关1-21#，4#转5#转BC4廊道消报1-27#，5#转运站1层信号阀上、下1-38#~39#，5#转运站1层压力开关1-40#，6#转运站1层消报1-48#、68#，6#转运站1层手报1-56#，7#转运站消报1-72~78#， 7#转运站2、3层消报1-79~81#，7#转运站2、3层手报1-84~85#，7#转运站1层压力开关1-93#，，7#转运站1层电子阀1-94#，3#转运站1层消报1-116#，3#转4#转BC20廊道消报1-135#~136#,3#转2#转BC3A廊道消报1-143#，16#转运站-1层消报1-145#，2#转运站1层消报1-158#~159#，2#转运站2层消报1-162#，7#转2层4#BC7B/8B廊道信号阀上1-174#、175#,7#转2层4#BC7B/8B廊道压力开关1-176#，7#转2层4#BC7B/8B廊道电子阀1-177#，1回路板1回路经常报故障；

- 12#区域机上有69个故障点，地址码分别为：13#转运站1层声光1-1#，14#转运站1层声光1-2#，15#转运站1层声光1-3#，15#转运站水箱手制动模块1-4#，15#转运站1层手报1-10#，13#转运站1层夹层消报1-13#，13#转运站2层消报1-15#，13#转运站3层消报1-16#，13#转运站4层消报1-18#~19#，12#转运站2层消报1-21#~22#，12#转运站3层消报1-23#~24#，15-1#转运站1层消报1-29#~30#，15-1#转运站2层消报1-31#~32#，15-1#转运站3层消报1-33#~34#，15#转运站1层消报1-35#~38#，15#转运站2层消报1-39#~42#，15#转运站3层消报1-43#~48#，15#转运站4层消报1-49#~50#，13#转运站1层压力开关1-51#，13#转运站1层电磁阀1-55#，13#转运站1层信号蝶阀上1-59#，13#转运站1层信号蝶阀下1-61#，15#转运站1~3层压力开关1-67#~69#，1~3层电磁阀1-70#~72#，1层信号蝶阀1-73#~74#、1-79#~82#，2层信号蝶阀1-75#~76#，3层信号蝶阀1-77#~78#，13#转*15-1#转BC11A廊道消报1-91#~97#，14#转*15#转BC11C廊道消报1-98#~101#，14#转*12#转BC7C廊道消报1-102#~103#；

- 1#变电所海湾主机回路故障、备电故障，且回路板、总线盘与多线盘等均未注册到主机上；

2、火灾报警控制器存在30个反馈无法复位，未复位点位主要存在于以下区域：

- 1#区域机上有4个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-80#、82#、83#、90#、

- 3#区域机上有1个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-109#

- 4#区域机上有3个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-83#、89#、102#、

- 5#区域机上有1个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-129#

- 6#区域机上有6个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-35#、1-43#、1-77#、1-79#、1-80#、1-142#；

- 8#区域机有1个反馈点，地址码为DTS1故障1-95#；

- 9#区域机有2个反馈点，地址码分别为输入输出模块1-16#~17#；

- 11#区域机上有5个反馈点，地址码分别为：输入输出模块1-25#，6#转运站1层信号蝶阀下1-61#、1-65#，7#转运站1层信号蝶阀下1-88#，11#转运站1层消报1-96#手动启动；

- 12#区域机上有3个反馈点，地址码分别为：13#转运站1层信号蝶阀下1-62#，13#转运站2层信号蝶阀下1-64#，DTS2故障1-111#；

- 13#消防主机上有4个反馈点，地址码分别为DTS3通道3的2-95#火警，DTS4通道1的2-97#火警，DTS4通道4的2-100#火警，水池高水位1-177#动作；

3、下列部位的分布式光纤线型感温火灾探测器存在火警或故障点无法复位，主要故障存在于以下区域：

- 消防控制室控制器上有2个火警、4个故障点，火警地址分别为1号库西边（123号库西边），侯工楼至456号仓库进口1（456号仓库8米层皮带机）；故障点地址分别为6号仓库8米层皮带机（456号仓库8米层皮带机），5号仓库8米层皮带机（456号仓库8米层皮带机），4号仓库8米层皮带机（456号仓库8米层皮带机），4号仓库8米层皮带机至7号转运站（456号仓库8米层皮带机）；

- 1#变电所控制器上有13个故障点，地址码分别为：18#转运站至1#转运站（通道1），1#转运站至通道1感温光缆尾端（通道1），1#变电所至18#转运站（通道2），18#转运站至1#转运站（通道2），1#转运站至2#转运站（通道2），3#转运站至4#转运站（通道2），1#变电所至18#转运站（通道3），18#转运站至1#转运站（通道3），1#转运站至2#转运站（通道3），2#转运站至4#转运站（通道3），17#转运站至15#转运站（通道4），15#转运站至17#转运站（通道4），17#转运站至18#转运站（通道4）；

- 3#变电所控制器上有15个故障点，地址码分别为：3#变电所至7#转运站（通道1），7#转运站至6#转运站（通道1），6#转运站至16#转运站（通道1），16#转运站至标定楼（通道1），标定楼至6#转运站（通道1），6#转运站至通道1尾端（通道1），15#转运站至14#转运站（通道2），14#转运站至13#转运站（通道2），13#转运站至10#转运站（通道2），10#转运站至11#转运站（通道2），11#转运站至通道2尾端（通道2），3#变电所至12#转运站（通道3），12#转运站至1#平台（通道3），1#平台至12#转运站（通道3），12#转运站至通道3尾端（通道3）；

4、转运站及廊道大部分线路腐蚀严重,造成线路故障；

5、1#仓库配电间的感烟探测器脱落；

6、编码为1-13#的可燃气体探测器报警漂移值超正常范围（现场报警值一直在20%附近）；编码为1-12#的可燃气体探测器故障被人为私自屏蔽；编码为1-09#的可燃气体探测器乱报火警，候工楼的可燃气体报警主机被人为私自关机；

7、1号变的8#消防电话分机故障；

三、消防给水系统

1、消防给水管网有部分管道之间加装了盲板，部分喷头使用堵头代替；

2、消防水炮泵出水总管上设置的电接点压力表自动启泵功能异常；

3、消防水炮泵出水总管上的阀门处于关闭状态（系统相关功能未能测试）；

4、转运站及廊道大部分室内消火栓锈蚀严重，存在无法关闭严密或无法操作的情况；

5、转运站及廊道部分消火栓箱整体腐蚀损坏严重，箱体或玻璃掉落，大部分箱内消火栓按钮损坏掉落且不在巡检状态；

6、转运站及廊道部分消火栓管道阀门存在被关闭的情况；

7、转运站及廊道部分消防水带腐蚀老化；

8、15#转运站楼顶的2#消防稳压泵损坏，启动瞬间会引起电源跳闸，且稳压泵未设置在自动状态；

9、部分消防给水管道卡箍的安装，未落进沟槽内（管网压力大了容易泄漏）；

10、消防管网压力偏低，且现场管道、阀门及配件等存在不同程度的锈蚀，未经甲方同意不便增压；

11、消火栓泵、消防水炮泵泄压管路阀门处于关闭状态；

12、部分位于室外的消防给水管道未采取保温措施（包括15#转运站楼顶的稳压管网）；

13、1#仓库、4#仓库、7#转运站、13#转运站喷淋管网内无压力；

14、转运站及廊道的各雨淋阀组及管道阀门喷头等设备均存在不同程度的锈蚀，部分进出口阀门处于关闭状态，进口压力表无压力（但位于打包车间的一组雨淋阀系统侧压力表显示有3KG的压力，经分析该压力表可能已损坏）（系统相关功能未能测试）；

15、5#、6#转运站的消火栓管网压力低（总管有部分阀门关闭状态）；

16、部分消防炮在消防控制室内无视频显示；

- 侯工楼部分消防软管损坏，部分消火栓箱内缺少消防水带；

18、1#~6#仓库的预作用阀组、湿式报警阀组及管道阀门喷头等设备存在不同程度的锈蚀，部分进出口阀门处于关闭状态，供水侧及系统侧均无压力（系统相关功能未能测试）；

19、未在消防水池处设置就地水位显示装置；

20、未在水泵接合器处设置标明所属系统的标志；

21、湿式自动喷水灭火系统末端试水装置未设置标志及保护措施；

22、湿式自动喷水灭火系统末端试水装置出水未采用孔口出流方式；

23、有些部位存在漏水现象，部分问题如下：

- 1#转运站二楼消火栓总管上1只阀门漏水；

- 2#转运站二楼1只消火栓栓口漏水；

- 4#转运站雨淋阀组减压阀阀前压力表接口漏水；

- 5#-6#转运站廊道1只消火栓进口侧漏水；

- 1#、2#消火栓泵、1#消防水炮泵进水管连接消防水池处柔性套管漏水；

- 15#转运站楼顶消防稳压管道上的1只蝶阀漏水；

- 1#消火栓泵出水管上SN65消火栓阀前接口漏水；

- 15#转运站雨淋阀组处的减压阀的铜管漏水；

四、防火分隔设施

1、各仓库地坑廊道防火卷帘门均处于停用状态；

2、机修车间防火卷帘未能手动升降；

3、转运站部分防火门闭门器及顺序器锈蚀损坏或掉落；

五、防排烟系统

1、4#仓库2号排烟风机未能正常启动；

2、4#仓库排烟风机房门锁损坏；

3、转运站及廊道部分机械排烟窗的手动执行机构锈蚀；

六、火灾应急照明及疏散指示系统

1、消防控制室、2号库及6号库的应急照明控制器经常死机，无法操作，；消防控制室内的应急照明集中电源主电故障、备电故障；1号库及3~5号库、灌包车间的应急照明控制器经常死机，无法操作，且备电故障、充电故障；

2、1#~8#、10#~11#、13#~18#转运站及连廊使用的应急照明集中电源均处于关机状态，15-1转运站、灌包车间、5号库等区域的应急照明集中电源箱上有多处故障，部分车间的应急照明集中电源主电故障、备电故障，消防水泵房的应急照明集中电源操作无响应；

3、转运站、廊道、消防水泵房、机修车间、各仓库均存在应急照明灯具、疏散指示灯具故障或不亮等情况，转运站及连廊及仓库内大部分应急照明及疏散指示灯具受腐蚀严重，部分疏散指示灯问题如下（部分区域的应急照明灯具存在的问题需集中电源检修恢复后再行检查确定）：

- 候工楼1层南、3层南、3层北及南侧楼梯间2层半平台共有4疏散指示灯具损毁；

- 1#~8#、10#~11#、13#~18#转运站及连廊使用的应急照明及疏散指示灯具锈蚀严重且均不亮；

- 12#转运站西侧廊道的应急照明灯具全部点亮，无法复位；

- 1号库南侧2层连廊的疏散指示灯具锈蚀且均不亮；

- 1号库北侧与地下室的相通的安全出口灯不亮；

- 2号库2层西侧安全出口灯不亮；

- 2号库南北两侧与地下室相通区域的灯具均不亮；

- 2号库与3号库2层连廊处1只疏散指示灯不亮；

- 3号库东北、西北及西南侧楼梯间平台的疏散指示灯均不亮；

- 3号库2层东北侧安全出口灯均不亮；

- 3号库2层西南侧部分疏散指示灯不亮；

- 4号库南侧与地下室的相通的安全出口灯不亮；

- 4号库南2层安全出口灯不亮；

- 4号库2层走道有3只疏散指示灯不亮；

- 4号库1层北2只安全出口灯不亮；

- 5号库南侧与地下室的相通区域的灯具均不亮；

- 5号库1层北1只安全出口灯不亮；

- 5号库2层西侧3只安全出口灯不亮；

- 5号库西北楼梯间安全出口灯不亮；

- 5号库西北楼梯间平台疏散指示灯不亮；

- 5号库西南楼梯间平台疏散指示灯不亮；

- 6号库南侧2处与地下室的相通区域的灯具均不亮；

- 6号库北侧2处与地下室的相通区域的灯具均不亮；

- 6号库北侧与2层的相通区域的的灯具均不亮；

- 6号库2层西侧1只疏散指示灯不亮；

- 6号库2层走道东侧灯具均不亮；

- 6号库2层西北侧安全出口灯不亮；

- 6号库2层北侧安全出口灯及楼梯间的灯具均不亮；

- 灌装车间西侧安全出口灯不亮；

- 消防泵房安全出口灯不亮；

- 消防泵房的应急照明灯具全部点亮，无法复位；

七、灭火器

1、转运站、廊道及仓库内的灭火器及灭火器箱锈蚀严重。

八、其他

以上各系统联动测试均未能测试，是否存在联动相关问题需待联动测试后方能确定。

附件：消防日常维保

| 单体建筑名称 | 建筑面积（m2） | 建筑高度 | 层数 | 建筑类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 地下 |  | 地上 | 地下 |  |
| 侯工楼 | 3627.72 |  | 18.75 | 4 |  | 公共建筑>单多层 |
| 1#仓库 | 6703.04 | 768.32 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 2#仓库 | 6815.11 | 768.32 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 3#仓库 | 6703.04 | 733.99 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 4#仓库 | 5544.78 | 594.05 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 5#仓库 | 6927.17 | 829.16 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 6#仓库 | 6703.04 | 733.99 | 23.35 | 1 | 1 | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 1#门卫 | 20.40 |  | 4.70 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 2#门卫 | 20.40 |  | 4.70 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 3#变电所 | 704.24 |  | 6.9 | 1 | 1 | 工业建筑 |
| 4#变电所 | 688 |  | 6.9 | 1 | 1 | 工业建筑 |
| 20KV变电所 | 2093.22 |  | 12.0 | 2 | 1 | 工业建筑 |
| 材料库 | 770.46 |  | 11.10 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 拆包车间 | 3418.25 |  | 17.125 | 1 |  | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 地磅房 | 40.31 |  | 4.8 | 1 |  | 公共建筑>单多层 |
| 堆包车间 | 2998.38 |  | 13.56 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 钢材库 | 4929.35 |  | 18.60 | 1 |  | 工业建筑>仓库>戊类 |
| 工属具库 | 770.46 |  | 7.97 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 灌包车间 | 4825.61 |  | 23.70 | 4 |  | 工业建筑>厂房>丙类 |
| 机修车间 | 1333.67 |  | 12.76 | 1 |  | 工业建筑>厂房>丙类 |
| 汽修车间 | 378.95 |  | 12.51 | 1 |  | Ⅳ修车库 |
| 氧气间 | 13.74 |  | 5.9 | 1 |  | 工业建筑>仓库>乙类 |
| 乙炔间 | 13.74 |  | 5.9 | 1 |  | 工业建筑>仓库>甲类 |
| 应急设备库 | 223.26 |  | 6.00 | 1 |  | 工业建筑>仓库>丙类 |
| 1#平台 | 94.15 |  | 5.25 | 1 |  | 工业建筑>丙类 |
| 1#转运站 | 745.26 |  | 14.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 2#转运站 | 505.98 |  | 17.5 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 3#转运站 | 853.16 |  | 22.7 | 4 |  | 工业建筑>丙类 |
| 4#转运站 | 538.65 |  | 22.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 5#转运站 | 380.364 |  | 19.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 6#转运站 | 456.21 |  | 21.9 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 7#转运站 | 456.20 |  | 21.9 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 8#转运站 | 297.12 |  | 16.1 | 2 |  | 工业建筑>戊类 |
| 9#转运站 | 297.12 |  | 16.1 | 2 |  | 工业建筑>戊类 |
| 10#转运站 | 372.0 |  | 14.6 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 11#转运站 | 384.71 |  | 16.0 | 2 |  | 工业建筑>丙类 |
| 12#转运站 | 336.52 |  | 17.2 | 2 |  | 工业建筑>丙类 |
| 13#转运站 | 1683.5 |  | 26.75 | 4 |  | 工业建筑>丙类 |
| 14#转运站 | 668.16 |  | 15.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 15#转运站 | 1314.52 |  | 26.7 | 5 |  | 工业建筑>丙类 |
| 15-1#转运站 | 486.33 |  | 24.0 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 16#转运站 | 715.20 |  | 23.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 17#转运站 | 555.06 |  | 21.4 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 18#转运站 | 933.75 |  | 16.7 | 3 |  | 工业建筑>丙类 |
| 标定楼 | 1074.10 |  | 25.9 | 4 |  | 工业建筑>戊类 |
| 取水泵房 | 22.22 |  |  |  |  |  |
| 油污水处理站 | 89.21 |  |  |  |  |  |
| 生产污水处理站 | 2730.72 |  |  |  |  |  |
| 冲洗平台 | 240 |  |  |  |  |  |
| BC1/14栈桥 | 4100 |  |  |  |  |  |
| BC2廊道 | 3572.68 |  |  |  |  |  |
| BC3廊道 | 704.55 |  |  |  |  |  |
| BC4廊道 | 257.985 |  |  |  |  |  |
| BC5廊道 | 480.69 |  |  |  |  |  |
| BC6廊道 | 663.77 |  |  |  |  |  |
| BC7/8A廊道 | 828.54 |  |  |  |  |  |
| BC7/8B廊道 | 920.83 |  |  |  |  |  |
| BC7A-2廊道 | 41.8 |  |  |  |  |  |
| BC7B-2廊道 | 41.8 |  |  |  |  |  |
| BC7C廊道 | 518.4 |  |  |  |  |  |
| BC9廊道 | 944 |  |  |  |  |  |
| BC10B廊道 | 61.748 |  |  |  |  |  |
| BC11A廊道 | 743.25 |  |  |  |  |  |
| BC11B廊道 | 243.45 |  |  |  |  |  |
| BC11C廊道 | 365.75 |  |  |  |  |  |
| BC11A-1/2廊道 | 633.47 |  |  |  |  |  |
| BC12廊道 | 2420.52 |  |  |  |  |  |
| BC13廊道 | 1633.82 |  |  |  |  |  |
| BC15B廊道 | 43.05 |  |  |  |  |  |
| BC16廊道 | 260.4 |  |  |  |  |  |
| BC18廊道 | 388.85 |  |  |  |  |  |
| BC20廊道 | 262.66 |  |  |  |  |  |
| BC21廊道 | 306.20 |  |  |  |  |  |
| 1#变电所 | 400 |  |  |  |  |  |
| 集装箱堆场 | 2626.12 |  |  |  |  |  |
| 木片堆场 | 98074.60 |  |  |  |  |  |
| 道路 | 69078.60 |  |  |  |  |  |
| 港内停车场 | 2999.40 |  |  |  |  |  |
| 码头平台 |  |  |  |  |  |  |
| 3#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 4#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 5#引桥 |  |  |  |  |  |  |
| 室外火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |

第三篇 合同主要条款

## 合同主要条款

合同条款

### 一、定义和解释

1.1业主：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行项目投资计划的单位，或其指定的负责管理项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。本合同业主为南通港码头管理有限公司。下称“甲方”或“业主”。

1.2服务单位：即合同书中的“乙方”，是指其投标文件已为招标人所接受，并与业主签订了合同书、承担本项目消防维保服务的单位（公司），以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非业主同意）。下称“乙方”或“承包人”。

1.3项目负责人：是指投标文件中载明，并由承包人书面委托的负责本合同项目的组织管理者。

其他主要人员：是指由项目负责人提名，承包人批准的各专业负责人，并在投标文件中载明。

1.4合同：由合同条款、技术规范、投标文件、中标书、合同协议书和相关文件组成。

1.5技术标准与规范：是指所有的中华人民共和国国家标准和有关部门颁发相关规范及技术标准。

1.6研究：指为完成本合同项目所进行的单项或全部服务工作。

1.7报告：是指承包人按本合同的规定，按合同要求及业主指令而分阶段提交的项目报告。

1.8日：指日历日。

### 二、工作范围、内容、依据与标准

2.1工作范围及内容：

2.1.1本次工作内容为：南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目。

2.1.2 承包人应在签订合同协议书后在业主规定的时间内完成本合同的服务工作，并提交相关成果文件。

服务期：日常维保服务期自合同签订之日起1年，维修整改项目自合同签订之日起3个月内完成。

2.2工作依据与标准

招标文件、项目任务书及相关标准与规范。

2.3提交的资料

成果应以下列技术文件形式提交：

（1）成果文本；

（2）电子文件（含文本、图纸）。

文件数量（或份数）应满足评审要求，留档纸质文件三份，电子文件一份。

2.5 承包人必须配合业主做好各项汇报、评审、报批、审核、调整工作。

### 三、业主的责任与义务

3.1  业主应按合同有关规定支付服务费用。

3.2  业主应向承包人提供开展工作所需要的相关文件、资料，承包人应对提供的原始资料的理解负责。

3.3  在合同过程中，业主应对承包人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

3.4  除合同另有规定外，业主应保护承包人的投标文件、成果和专利技术。

### 四、承包人的责任与义务

4.1承包人应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，建立完整的报告的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，应按期、按质、按量地完成双方商定的各项工作内容，并对报告的质量负责。报告质量应符合相关要求。

4.2承包人应自行承担为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件，以及调研、现场查验、消防设施日常保养、消防设施维修、报告编制、汇报、后续服务等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备及相关费用、现场勘测、交通调查相关费用、会务费以及公司取费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。

4.3在整个服务过程中，应主动和甲方保持密切联系。

4.4应全过程配合甲方网上备案并完成消防验收行政部门要求。

4.5未经甲方同意，不能将工作内容及报告成果文件转让给第三方。

4.6人员保证与变更

⑴ 乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，在合同过程应保持人员的相对稳定。确需调整，应报经甲方批准。

⑵ 如果乙方的人员渎职或不能胜任工作或从事其他违法活动，甲方有权书面要求更换，乙方应立即派出具有同等或以上资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝。

⑶ 若乙方的进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.7若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。

4.8乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。

4.9乙方应根据甲方的要求，就本项目加强与相关部门的协调衔接。

### 五、违约与赔偿

5.1业主的违约

⑴ 由于业主变更计划，或未按期提供必需的资料、工作条件，而造成返工或修改，业主应按承包人实际增加的工作量（以承包人已提供的成果为准）支付承包人增加工作量的费用，由此拖延的周期应由业主负责。

⑵ 在合同履行期间，业主要求终止或解除合同（但仅指非承包人原因造成），业主应按承包人完成的实际工作量支付费用。

5.2承包人的违约

⑴ 如果乙方将任务转包或者未经甲方同意分包，除由有关部门给予处罚外，甲方将扣除合同价的5%～10%作为违约金。

⑵ 乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作、编制相应报告，或未根据甲方的指令进行变更，给甲方造成损失等，如发生上述任何行为，除由有关部门给予处罚外，甲方将扣除合同价的5%～10%作为违约金。

⑶ 因报告深度不够、质量低劣、不符合国家文件规定或报告未获审查通过、引起返工而造成的质量问题除由乙方负责继续完善报告编制外，应视造成的损失，甲方可扣除乙方合同价的2%～10%作为违约金。

⑷ 如果乙方未能按期提交文件（甲方同意延长期限的情况除外），则每延期15天（不足15天按15天计），甲方将扣除合同费用总金额的1.5%作为违约金。

⑸ 合同生效后，如果承包人更换投标文件中承诺的项目负责人和其他主要人员、主要技术人员，必须征得业主的同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平，同时，业主对承包人课以违约金：其中更换项目负责人按2.5万元/人次处，其他主要人员1万元/人次。

(6)合同生效后，如乙方提出终止合同，除履约保证金不予退还外，还应承担由此给甲方带来的一切直接损失。

若发生上述⑴—⑶情况中任一款甲方有权收回已委托乙方的全部或部分工作，乙方无条件接受。

5.3责任的期限

承包人与业主双方的责任与义务期限为合同协议书或合同条款规定的时间范围。

### 六、合同的开始、完成、变更与终止

6.1合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。承包人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

6.2延误

由于业主或不可预见的自然或社会因素，导致服务增加和时间延续则：

（1）承包人应将此情况与可能产生的影响尽快通知业主，并采取合理措施使损失减少到最小；

（2）承包人应保持详细原始记录作为业主支付费用的依据。

业主在与承包人协商后应相应地延长承包人的工作期限并增付费用。

6.3变更

在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。此类工作应视为已含入相关报价中，业主不再另行支付费用。

6.4推迟与终止

（1）业主可以在至少28天以前以书面形式通知承包人暂停全部或部分工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，承包人应立即安排停止计划并将开支减到最小。

（2）业主认为承包人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知承包人，并说明理由。若业主在21天内没有收到满意的答复，业主可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

（3）费用结清后，本合同自动终止。

6.5合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。

### 七、费用与支付

7.1费用

本合同为总价合同，合同价应包括承包人完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件，以及调研、现场查验、消防设施日常保养、消防设施维修、报告编制、汇报、后续服务等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备及相关费用、现场勘测、交通调查相关费用、会务费以及公司取费、法定税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。

业主应按合同协议书的有关规定，向承包人支付服务费用。

7.2服务费用的支付

本合同总金额是完成本合同所规定义务的一切费用，由承包人包干使用。

支付方式：合同签订7日内，支付合同价款的10%作为预付款，消防设施维修工程完成并通过第三方检测后支付至合同价款的65%，消防设施日常保养工程完成并通过第三方检测后支付合同剩余款项。

7.3服务费用的调整

在合同实施期间，费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期延长或缩短以及范围的扩大或减小而调整。

### 八、其 它

8.1法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

8.2合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或互相矛盾处，以下面所列顺序在前者为准：

⑴ 合同协议书及附件（含补遗书等澄清文件，如果有）；

⑵ 中标通知书；

⑶ 投标书；

⑷ 合同条款；

⑸ 项目任务书；

⑹ 技术规范；

⑺ 报价清单；

⑻ 项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

⑼ 工作大纲；

⑽ 构成合同的其它文件。

8.3履约担保

履约担保的金额：20000元；

履约担保形式：采用银行保函、电汇或银行汇票形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。

8.4转让和分包

（1）禁止承包人将本合同规定的任务转让出去。

（2）没有业主的同意，承包人不能将任何任务分包出去。即使得到了业主的同意，也不应解除承包人根据合同规定应承担的全部责任和义务，承包人应对其分包人的工作负全部责任。

8.5版权

版权归业主所有。

8.6争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在承包人和业主之间达成一致意见。如未能达成一致，向南通仲裁委员会进行仲裁。

8.7保密性

除了根据合同履行义务和遵守适用法律以外，双方应将合同的详情视为秘密，承包人应对业主提供的基础资料负保密责任。没有业主事先同意，不得在任何商业或技术论文或其它场合发表或允许发表、或透露项目的任何细节。

第四篇 技术规范

技术规范

本项目的合同实施过程和成果均必须符合国家现行的标准、规范、规程、办法、条例。

承包人委派的项目负责人在工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在合同执行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范开展工作和成果编制。

第五篇 合同协议书格式

### 合同协议书

本合同书由（业主全称）（以下简称业主）与（承包人全称）（以下简称承包人）于   年   月   日共同签署。

鉴于业主拟开展  （项目名称）  项目，并通过   年  月  日的中标通知书接受了承包人以人民币       元为  （项目名称）项目所做的投标，双方达成如下协议：

1、下列文件应作为本合同的组成部分：

⑴ 合同协议书及附件（含补遗书等澄清文件，如果有）；

⑵ 中标通知书；

⑶ 投标书；

⑷ 合同条款；

⑸ 项目任务书；

⑹技术标准与规范；

⑺工作量及报价清单；

⑻项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

⑼工作大纲；

⑽构成合同的其它文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

2、范围及内容

（项目名称）范围：                       。

3、服务期：

日常维保服务期自合同签订之日起一年，维修整改项目自合同签订之日起3个月内完成。

4、业主和承包人双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

5、成果提交。

最终提交的资料以及有关专业规范、规程、标准规定的所有资料和业主要求提交的其它相关资料满足合同条款的要求，且文件数量（或份数）应满足评审要求，留档纸质文件三份，电子文件一份。包含以下成果：

（1）成果文本；

（2）电子文件（含文本、图纸）。

6、支付方式：

合同签订7日内，支付合同价款的10%作为预付款，消防设施维修工程完成并通过第三方检测后支付至合同价款的65%，消防设施日常保养工程完成并通过第三方检测后支付合同剩余款项。

7、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

8、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （一） 种方式解决：

（一）提交南通仲裁委员会仲裁；

（二）依法向南通市人民法院起诉。

9、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。服务费用结清后失效。

10、本协议书一式    份，合同双方各执     份。

业主： （单位全称）  （盖章）                    承包人： （单位全称）  （盖章）

法定代表人或                                     法定代表人或

其授权的代理人  （职务      ）                   其授权的代理人   （职务）

（亲笔签名）                                   （亲笔签名）

地址：                                           地址：

日期：                                           日期：

附件

投入本项目人员名单

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 工作年限 | 学历 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

廉政合同协议书

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南通港码头管理有限公司（以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守                             的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得由乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排和子女读书上学以及出国出境、旅游等提供方便等；不得要求或者接受乙方为其子女读书上学提供其所承担的费用等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付乙方或未支付款不足以支付违约金的，乙方另行支付违约金。情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  本合同有效期为甲方、乙方双方签署的科研合同签订期限。

第六条  本合同作为                         项目合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同共六份，双各执三份。

甲方：  (盖  章)                     乙方：  (盖  章)

法定代表人                           法定代表人

或其授权的代理人：                   或其授权的代理人：

第六篇 报价清单

（见投标文件格式）

第七篇 投标文件格式

（第一信封封面格式）

南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目

NTG-XFWB标段

投标文件

第一信封 商务及技术文件

投标单位：（全称）

年     月     日

## 目   录

一、投标书

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、拟分包项目情况表（如有）

四、投标保证金

五、资料真实性承诺书

六、资格审查资料

七、工作大纲

八、投标人信用承诺书

九、其他材料

## 一、投标书（格式）

致：南通港码头管理有限公司

1. 在研究了上述项目                       项目的招标文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我方愿意以投标文件第二信封（投标报价和报价清单）报价投标函中的投标总价，遵照招标文件的要求，承担该项工作。

2. 我方拟投入本项目的项目负责人为：（姓名）        ，（职称）      。

3．如果贵方接受我方投标，我们保证在接到中标通知书后立即做好人员和设备进场的准备。

4.我方同意在从规定的递交标书之日起90个日历日内投标文件始终有效。该期限期满之前，本投标对我方将始终有约束力，并可随时被接受。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方随同本投标书，交纳金额为人民币       元的投标担保。如果我方在上述投标文件有效期内撤回标书，或在收到上述中标通知后的 30 天内未签署正式合同，贵方有权没收这笔保证金。

7.我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其它任何你们可能收到的投标，同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

8.下述签字人在此声明，本投标书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人地址：                 投标人：（全称）         （盖章）

邮政编码：                   法定代表人

电话：                       或其授权的代理人：

传真：                       （职务、姓名）              （签名或签章）

日期：       年    月     日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书（格式）

（一）法定代表人身份证明①

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

姓名：         （法定代表人签名或签章）  性别：    年龄：    职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年     月     日

注：

- 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。

- 法定代表人必须在法定代表人身份证明上签名或签章；

（二）授权委托书①

本人                （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限②：              。

代理人无转委托权。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                 （签名或签章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签名或签章）

身份证号码：

年        月       日

注：

- 如果由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件，需提交授权委托书。

- 委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

- 法定代表人和委托代理人必须在授权书上签名或签章。

## 三、拟分包项目情况表（如有）

| 分包人名称 | 无 | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工作任务及其工作量 |  |
| 分包工作量占总工 作量的比例(%) |  |
| 分包人完成类似工作任务的经历 | 注：包括工程名称、工程地点、造价、周期和其发包人的姓名和地址 |
| 拟配备主要人员的 情况 | 注：本栏应写明分包人拟配备的主要人员，包括姓名、性别、年龄、职称、拟担任职务、工作经历等内容 |

注：1．如无分包人，则投标人应填写“无”。

2．如有分包人，在本表后应附分包人的法人营业执照副本（全本）的复印件、资质证书副本（全本）的彩色复印件。

## 四、资料真实性承诺书

致：南通港码头管理有限公司

根据贵方招标公告，本签字人愿意参加南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目的投标。我们在此承诺，此次递交的投标文件内容完整、真实、准确，你单位有权为证实我单位所递交的证明文件、资料的真实性等进行调查核实，如有虚假，我方愿接受你方对此作出的一切处罚。

投  标  人：  （全称）（盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：               （签名或签章）

年      月      日

## 五、资格审查资料

表1企业信息基本表

表2拟投入本标段主要人员情况表

表3已建工程表

| 表1企业信息基本表 |
| --- |
| 申请人全称： |  |
| 主要业务： |  |
| 营业范围： |  |
| 统一社会信用代码： |  | 注册资本(元)： |  | 信用等级： |  |
| 建立日期： |  | 现有职工总人数(人)： |  |
| 办公地址： |  | 邮编： |  |
| 联系电话： |  | 传真： |  |
| 法人代表姓名： |  | 职务： |  | 联系电话： |  |
| 技术负责人姓名： |  | 技术负责人职务： |  | 技术负责人电话： |  |
| 联系人姓名： |  | 联系人职务： |  | 联系人电话： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 企业资质名称及等级： |  | 企业资质证书号： |  | 企业资质有效期： |  |
| 安全许可证证书编号： |  | 安全许可证证书有效期： |  |
| 基本户开户行： |  | 基本户户名： |  |
| 基本户账号： |  |

注：

## 1.本表后附如下资料至少包括以下：（1）营业执照，符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询。

2.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图。

3.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图。

| 表2拟投入本标段主要人员情况表 |
| --- |
| 序号 | 在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 工作年限 | 学历 | 学历专业 | 执业资格名称 | 执业资格等级 | 执业资格编号 | 执业资格有效期 |

注：

1. 本表后附如下资料：项目负责人注册消防工程师证书。

2.人员一旦确定，中标后原则上不再变更，如需变更需征得发包人同意。

| 表3已建工程表 |
| --- |
| 工程地点: |  |
| 合同标段: |  |
| 合同价(元): |  | 竣工质量评定： |  |
| 项目负责人: |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 二任项目负责人: |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 三任项目负责人: |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 四任项目负责人: |  |
| 开始时间： |  | 结束时间： |  |
| 技术负责人： |  |
| 承建主体队伍: |  |
| 合同工期(天): |  | 合同开工日期(年、月)： |  |
| 合同交/竣工日期(年、月): |  | 是否为分包： |  |
| 获奖情况(仅限部、省级以上): |  |
| 发包人名称: |  |
| 发包人联系人: |  | 联系电话: |  |
| 工程简介: |  |

注：

1.本表后附投标人业绩证明材料（至少包括合同以及能反映项目内容、规模、验收或鉴定情况等的资料）的彩色复印件或彩色扫描件；证明材料前应附证明材料清单，证明材料应按人员、项目放置并用彩页隔开，同时在彩页上注明对应的清单名称。

## 六、工作大纲

(一) 项目概况、对招标项目的理解

(二) 工作内容、工作方案

(三) 项目组织机构及主要人员安排

(四) 本项目服务的总体思路、方法及技术路线

(五) 本项目的重点、难点、关键点分析

(六) 进度计划

(七) 现有工作基础与成果附件

(八) 后续服务工作安排及承诺

七、投标人信用承诺书

致               （招标人）：

我单位自愿参加              项目的投标活动，并郑重承诺：

1、在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

2、投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3、无弄虚作假，无围标串标行为。

4、若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

5、我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承  诺  人：  （全称） （盖单位公章）

法定代表人：               （印章或签字）

年      月      日

八、其他材料

| 证明材料名称 | 页码 |
| --- | --- |
| 营业执照复印件或扫描件； |  |
| 社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图 |  |
| 拟派人员的身份证、职称证书、资格证书、学历证书（上述均为复印件或扫描件）； |  |
| 投标人认为有必要提供给评标委员会的 |  |
| …… | …… |

注：

1.本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中必须提供的材料。

2．所有证明文件应统一集中放置在本证明材料清单之后。

（第二信封封面格式）

南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目

NTG-XFWB标段

投标文件

第二信封 投标报价和报价清单

投标单位：（全称）

年     月     日

## 目   录

一、报价投标函

二、报价清单

## 一、报价投标函

南通港码头管理有限公司：

我方已仔细研究了南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目招标文件的全部内容（含补遗书），我方愿以人民币（大写）               元(￥         )的总价，遵照招标文件的要求，承担该项工作。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签名或签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

## 二、报价清单

项目名称：                                                      	单位：人民币元

| 序号 | 项 目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常维保 |  |
| 2 | 维修整改项目 |  |
| …… | …… |  |
| 6 | 投标报价（=上述项目费用之和） |  |

注：

1、各项目由投标人自拟，表格可扩展。

2、投标报价转入报价投标函中。

投标人（盖章）：  （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：  （签名或签章）

日期：   年   月   日

招标文件附件

## 附件一：评标办法

南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目

评标办法

#### 第一章  总则

- 为统一和规范评标工作，评标委员会依据《南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目招标文件》和部、省有关规定，制定本办法。

- 本办法适用于南通港码头管理有限公司建筑消防全面维保项目的评标。

- 评标工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

#### 第二章  评标机构和评标程序

- 评标工作由评标委员会负责完成，评标委员由招标人代表和相关技术、经济方面的专家组成，人数为五人以上单数，评标委员会设主任委员一名，由评标委员会推选产生。主任委员与评标委员会委员有同等的建议权和表决权。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严肃评标及保密纪律，自觉接受监督。

- 清标工作组

为协助评标委员会开展评标工作，招标人组建清标工作组，主要职责为：

(1) 根据招标文件中的评标办法，制定评标工作所需各种表格；

(2) 根据招标文件汇总评标标准及对投标文件的合格性要求；

(3) 对投标文件响应招标文件规定的情况进行摘录，列出相对于招标文件的所有偏差；

(4) 协助做好各项清标检查与澄清、确认等工作；

(5) 协助做好评标委员会评标过程中计算、汇总等辅助性工作和后勤保障工作；

(6) 协助做好各项会议与工作成果的记录，做好投标文件的保管保密工作；

(7) 协助做好评标全过程文件的保管、整理与存档工作；

(8) 协助评标委员会对各投标人进行初步评审和综合得分汇总计算等工作。

- 评标工作主要程序为：

1 招标人宣布评标委员会组成；

2 推选评标委员会主任委员；

3 审阅评标办法、投标文件；

4 第一信封初步评审；

5 第一信封详细评审；

6开启投标人第二信封投标文件；

7第二信封初步评审；

8报价评审；

9综合得分汇总、排序；

10 提出评标意见，推荐中标候选人；

11提交书面评标报告。

#### 第三章  第一信封初步评审

招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件第一信封进行初步评审，只有通过第一信封初步评审的投标文件才能进入详细评审。初步评审包括资格审查、第一信封符合性审查；

- 评标委员会先对投标人进行资格审查，不通过资格审查的投标将否决其投标。投标人通过资格审查的条件如下：

（一）资质要求：投标人独立的法人单位，持有有效营业执照（或事业单位法人证书），符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询。

（二）业绩要求：自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过一项合同额不低于10万元的建筑消防设施维保项目。

（三）项目负责人要求：投标人拟投入的项目负责人具有注册消防工程师资格。

（四）信誉要求：截止投标文件递交时间当日，在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

投标人资格不符合上述之一者，即不能通过资格条件审查，将否决其投标，也不进入下一步评审。

- 评标委员会对通过资格审查的投标文件第一信封进行符合性审查，通过第一信封符合性审查的主要条件包括：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且；

- 投标书按招标文件规定填报；且有法定代表人或其授权的代理人签名或签章，盖有单位章；

- 资格证明材料及辅助资料齐全完整，内容均按规定填写；

（2）投标文件正本中法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定：凡投标书、授权书、投标人资料真实性承诺书按第七章“投标文件格式”的要求分别签署姓名或签章、盖投标人单位章。

（3）投标人法定代表人亲署投标文件的，其法定代表人身份证明符合招标文件规定；

（4）投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招标文件规定。

（5）投标文件不应附有招标人不能接受的条件；

（6）投标文件第一个信封（商务及技术文件，包括第一信封电子档）中未出现有关投标报价的内容。

（7）投标人没有提供虚假材料。下列行为（但不限于）构成虚假行为：

- 借用他人资质申报；

- 以他人的工程业绩或奖励材料申报；

- 隐瞒行政处罚不报；

- 隐瞒有关关联企业、隶属企业情况不报。

投标文件不符合以上条件之一的，应认为其存在有重大偏差，将否决其投标。对于实质上不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分而使之符合规定。

#### 第四章  第一信封详细评审

- 评标委员会还应对通过第一信封初步评审的投标文件，从是否响应合同条件方面进行详细评审。

- 评标委员会对合同条件进行评审的主要内容包括：

- 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，没有提出新的风险划分办法；

- 投标人没有增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

- 投标人没有提出不同的工程验收、计量、支付办法；

- 投标人对合同纠纷、事故处理办法没有提出异议；

- 投标人在投标活动中没有欺诈行为；

- 投标人没有对合同条款有重要保留。

投标文件如有不符合以上条件之一者属于重大偏差，评标委员会将否决其投标。

- 评标委员会在技术部分评审过程中发现投标人的投标文件存在下列问题之一，则属于重大偏差，将否决其投标：

- 承诺的质量检验标准低于国家强制性标准要求；

- 服务程序或方法不可行；

- 履约信誉证明材料虚假；

- 细微偏差及处理方法：

（一）投标人投标文件中的下列偏差为细微偏差：

- 除强制性标准规定之外，拟投入本合同段的设备及人员不足；

- 工作大纲不够完善。

（二）评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

- 在技术评审中酌情扣分；

- 在技术评审中酌情扣分。

- 招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

- 评标采用双信封形式的综合评估法，满分100分，其中第一信封技术评审满分为70分，第二信封报价评审满分为30分。评标委员会首先对已通过第一信封初步评审、详细评审的投标文件进行技术评审，对第一信封技术评审结束，由招标人或招标代理公开开启投标文件第二信封后，评标委员会对第二信封再进行评审（包括第二信封符合性审查与报价评审）。

评标委员应在充分审查投标文件的基础上独立进行评分，评分最多保留一位小数。

| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 根据下列因素进行评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信部分 36分 | 企业安全资信 | 2分 | 投标人具有省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证并在有效期内得2分。 |
| 2 |  | 类似业绩 | 16分 | 投标人2021年1月至今类似消防维保服务业绩： 1、单个维保服务项目，每项合同得2分，最高得8分。 2、单个服务项目同时包含消防控制室值守和维保业绩的，每项合同得4分，最高得8分。 注：一个项目仅计一次业绩。 （投标中必须附有清晰的中标通知书复印件或合同复印件，同时提供发票复印件） |
| 3 |  | 人员配置 | 14分 | 投标人拟投入本项目的人员中 ①具有消防工程师注册证书的，每提供1人得2分，最高得6分； ②具有中级消防员证书的，每提供1人得1分，最高得4分； ③每投入1名电工或焊工或登高员得1分，最高得4分。 上述人员不得兼任，投标文件中须提供证书复印件、人员身份证复印件。 |
| 4 |  | 管理体系 | 3分 | 投标人具有以下合法有效的管理体系认证证书的，每提供1个得1分，满分3分，未提供的不得分。 （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 提供有效的证书复印件，若相关证书为外文版本，须提供对照原外文版本实质内容相同的中文翻译版本，否则提供的内容视为无效。 |
| 5 |  | 资信等级 | 1分 | 投标人具有有效的第三方机构出具的信用等级证明，AAA级及以上得1分，不提供或提供其他等级的不得分。提供有效的证明文件复印件并加盖公章。 |
| 6 | 技术部分 34分 | 服务方案 | 6分 | 投标人服务方案规范化及标准化程度，投标人熟悉项目所有工作内容，提供的维护服务方案规范性及标准化程度高，得4-6分； 投标人基本能够完成项目所有工作内容，提供的维护服务方案规范性及标准化程度一般，得2-4分； 提供的维护服务方案规范性及标准化程度不能满足项目需求，得0-2分； 未提供的不得分。 |
| 7 |  |  | 6分 | 投标人服务方案的针对性、可行性、完整性，服务方案完整，充分考虑用户需求，服务方案针对性及可行性很高，得4-6分； 服务方案比较完整，服务方案具有一定的针对性及可行性，得2-4分； 服务方案不够完整，针对性不强，得0-2分； 未提供的不得分。 |
| 8 |  | 定期预防性检查方案 | 6分 | 定期预防性检查方案，定期预防性检查方案非常细致、全面，可操作性强，得4-6分； 定期预防性检查方案比较细致，可操作性较好，得2-4分； 定期预防性检查方案不够细致，可操作性一般，得0-2分； 未提供的不得分。 |
| 9 |  | 故障管理处理方案 | 6分 | 故障管理处理方案，故障管理处理方案非常细致、全面，各种故障处理预案准备非常充分：4-6分； 故障管理处理方案较细致，各种故障处理预案准备较充分：2-4分； 故障管理处理方案不细致，各种故障处理预案准备不充分：0-2分； 未提供的不得分。 |
| 10 |  | 应急保障方案 | 6分 | 应急保障方案，突发事项应急处理措施、突发事项响应处理时间等角度； 应急保障方案满足或优于采购文件要求且条理清晰，阐述全面透彻、科学、合理，得4-6分； 应急保障方案基本满足采购文件要求、有条理性、有简单的阐述，得2-4分； 应急保障方案一般或不能满足采购文件要求，得0-2分；未提供的不得分。 |
| 11 |  | 安全保障措施 | 4分 | 安全保障措施，参选人须针对本项目拟定相关的安全保障措施方案。内容包括但不限于： 项目危险源识别与应对措施及应急处理预案等；优秀的得2-4分，良好的得1-2分，一般的得0-1分；未提供的不得分。 |

#### 第五章  第二信封评审

对于实质上符合招标文件要求的投标文件进行第二信封开标。

- 投标文件通过第二信封符合性审查的条件为：

(1)第二信封（报价清单）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；

(2)第二信封（报价清单）中法定代表人或其授权代理人的签字或签章、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；

(3)报价唯一且投标报价函中报价与报价清单中投标报价一致，并且报价清单中无算术性修正情况。

投标文件不符合以上条件之一的，应认为其存在有重大偏差，将否决其投标。对于实质上不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标人更正或撤回其不符合规定的部分而使之符合规定。

- 报价评审（30分）

1、招标人设定的投标控制价（总价）上限为人民币大写肆拾捌万元（￥480，000）。投标人投标报价（总价）超出招标人设定的投标控制价（总价）上限的，按否决其投标处理。开标现场按否决其投标处理的投标人报价不进入评标基准价的计算。

2、确定评标价

评标价为投标人第二信封（报价清单）报价投标函中文字金额表示的投标报价。

3、计算评标基准价

所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于或等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

4、评标基准价的确定：

评标基准价=评标价平均值

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化，也不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变其基准价的计算。

5、投标价得分的计算：

（1）若投标人评标价＞评标基准价，则投标价得分=F﹣（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价×100×E1；

（2）若投标人的评标价≤评标基准价，则投标价得分=F＋（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价×100×E2。

（3）F=30分，E1=0.2，E2=0.1。

#### 第六章  得分汇总与推荐中标候选人

- 综合得分汇总

投标人的综合得分为报价评审和技术评审得分之和（满分为100分）。

1、技术部分得分汇总：

技术部分各项的得分应分别为评标委员会所有委员该项评分（七个或七个以上时去掉1个最高值和1个最低值后）的算术平均值。技术得分为各单项得分之和（精确至小数点后两位）。

2、综合得分为技术得分与报价评审得分之和（精确至小数点后两位）。

- 推荐中标候选人

评标委员会按投标人综合得分从高到低顺序确定投标人综合得分排名，出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，则按评标价较低的投标人排名在前，仍不能确定的，则由评标委员会通过抽签的方式确定。评标委员会推荐得分排名第一的投标人为第一中标候选人，第二、第三名依次为第二、第三中标候选人。

#### 第七章  评标报告

- 如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。

- 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告，评标报告应如实记载以下内容：

（一）项目概况

（二）招标过程

（三）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与方法、评标过程，以及否决投标说明）；

（四）评标结果；

（五）评标附表及有关澄清。

- 对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应对此做出书面说明并记录在案。